## Slide 1: Tecnologías de almacenamiento

## Slide 2: La familia CD
Estándares
  Red Book (1982) CD & CD-DA (última versión 1995)
    Philips y Sony. 74 min. Música.
  Yellow Book (1985) CD-ROM (última versión 1991)
    extended CD-ROM/XA. Modos 1 y 2. 650 Mb datos)
  Green Book (1988) CD-I
  Orange Book (1991) CD-R y CR-RW
    parte II Photo-CD
  White Book (1993) Video CD (última versión 1998)
    Vídeo de alta calidad utilizando MPEG-2.

## Slide 3: Historia del Compact Disc
El Compact Disc comenzó con el CD-DA
  Compact Disc - Digital Audio
  CDs de música estándar
A continuación surgió el CD-ROM
  650 MB de almacenamiento en 12cm de un disco optico
CD-I (Compact Disc Interactive)
  Sistema de entretenimiento para el hogar con procesador built-in, también permite escuchar CDs de musica

## Slide 4: Historia del Compact Disc
CD-ROM/XA (eXtended Architecture)
  Extiende las propiedades del CD-ROM con algunas capacidades compresión de audio CD-I (ADPCM)
  permite el intercalado de audio y vídeo

## Slide 5: Estructura del CD-ROM
Puesto que el CD-ROM está basado en la estructura del CD de música son mas lentos que los discos duros.
  Con el fin de encajar el máximo de música en el disco, el estándar se definió sobre la base de almacenar los datos a la misma densidad lineal en el exterior que en el centro, por lo que hay mas datos en las pistas exteriores que en las interiores.

## Slide 6: Estructura del CD-ROM (cont.)
  Debido a lo anterior, la velocidad angular del disco decrece cuando la cabeza se mueve desde el centro a las pistas exteriores.
  Por lo que para permitir el acceso aleatorio necesita acelerar y decelerar el disco, siendo este el mayor obstáculo para incrementar la velocidad.
  La mayoría de los discos duros giran a una velocidad angular constante, por lo que la densidad de los datos decrece hacia el exterior del disco, siendo su tiempo de búsqueda mas rápido.

## Slide 7: Estructura del CD-ROM (cont.)
  120mm de diámetro, 1.2mm grosor, agujero central 15mm
  Los datos se representan por una espiral de pequeños orificios (pits), cubiertos de una capa de metal reflectante, protegido por una laca.
  Los pits son 0-12m en profundidad y alrededor de 0.6 m de ancho, las espirales están separadas 1.6 m entre sí, dando una densidad de pista de16000 pistas/pulgada

## Slide 11: Estructura del CD-ROM (cont.)
  La transición de pit a land y de land a pit corresponde a una codificación de 1 en el flujo digital de datos, el 0 es la no transición.
Land
Pit
10000100010000100001000100001000010000

## Slide 14: Modos de almacenamiento de la información

## Slide 15: Modo1
Almacenamiento de datos
Cada bloque de 2352 bytes se divide en:
  12 bytes para sincronización (comienzo del bloque)
  4 bytes de cabecera
  2048 bytes para datos de usuario
  4 bytes para detección de errores
  276 bytes para corrección de errores
  8 bytes sin usar

## Slide 16: Modo 2
Datos de cualquier tipo
Cada bloque de 2352 bytes se reparte en:
  12 bytes para sincronización
  4 bytes de cabecera
  2324 bytes para datos de usuario
  No hay bytes para detección y corrección de errores.

## Slide 17: Diferencias de capacidad y transferencia
Modo 1:
  Capacidad:
    330.000 bloques x 2.048 bytes/bloque = 681.084.000 bytes  660 Mb
  Transferencia
    2.048 bytes/bloque x 75 bloques/seg = 153.6 Kb/seg
Modo 2:
  Capacidad
    330.000 bloques x 2.324 bytes/bloque = 766.920.000 bytes  767 Mb
  Transferencia
    2.324 bytes/bloque x 75 bloques/seg = 174.3 Kb/seg

## Slide 18: Formato lógico
Estándar ISO 9660 High Sierra
Área de descripción del sistema.
Descriptor de volumen (tamaño del bloque lógico, etc.)
Tabla de contenidos
Árbol de directorios

## Slide 19: Estructura del CD-ROM (cont.)
Grabación
  El proceso se llama masterización
  Las ondas que transportan la información codificada son transferidas a un modulador, este controla un poderoso haz láser de corta longitud de onda y según pasa a través de la lente, forma un punto en el recubrimiento de photoresist del disco master.
  Se generan negativos para ser utilizados como “tampones” para la producción masiva.

## Slide 20: Fabricación de un master I

## Slide 21: Fabricación de un master II

## Slide 22: Fabricación de un master III

## Slide 25: Estructura del CD-ROM (cont.)
  Los 0s y 1s de los pits y lands no se corresponden con los datos reales del usuario, como la resolución de un bit esta limitada por la longitud de onda de la luz del láser y la apertura de la lente. Las transiciones adyacentes pueden estar demasiado cerca para ser leídas.
  El resultado es que cada byte de datos de usuario esta representado por 17 bits por canal
    14 bits de modulación de una “lookup table” (EFM= eight to fourteen modulation)
    3 bits mezclados para separar cada símbolo

## Slide 26: CD grabable
CD-R, CD-WO
  WORM
  single o multisesión
  Estructura física ligeramente diferente pero de acuerdo con la norma CD-ROM/XA
CD- RW
  Discos completamente regrabables.

## Slide 27: La familia de los DVD
Las tecnologías
  DVD-ROM
  DVD-RAM
  DVD-R
  DVD+RW
  DVD-Audio

## Slide 28: Historia del DVD
Originalmente hubo dos desarrollos competidores
  MMCD Sony & Philips
  SD Toshiba, Matsushita & Time Warner
1995 – Un grupo de compañías lideradas por IBM insistieron en un estandar único.
1997 - Se crea el Forum DVD
Desarrollo de un estandar Internacional desarrollado por ECMA

## Slide 29: Tecnología del DVD
Igual que los CDs, DVDs utiliza una pista de pits conteniendo información binaria en el disco, la cual es leída por un dispositivo óptico. El DVD tiene las mismas dimensiones que un CD, pero mucha mayor capacidad y razón de transferencia de datos.
Las diferencias entre DVD y CD
  Separación entre pistas: DVD = 0.74m v. CD = 1.6m
  Longitud mínima de un Pit: DVD = 0.4m v. CD = 0.84m

## Slide 30: Diferencias CD-ROM / DVD

## Slide 31: Tecnología del DVD (cont.)
La densidad de datos del DVD is 4.5 veces la del CD
  La capacidad de un lado, de un disco de una capa es 4.7GB
  Se pueden alcanzar mayores capacidades utilizando los dos lados del disco y hasta dos capas por lado:
    Single-sided, single-layer = 4.7GB
    Single-sided, double-layer = 8.5GB
    Double-sided, single-layer = 9.4GB
    Double-sided, double-layer = 17.0GB
    1 hora de vídeo MPEG-2 = 2.2 GB

## Slide 32: Diferentes tipos de DVD

## Slide 33: Diferentes tipos de DVD

## Slide 34: Tecnología del DVD (cont.)
La técnica de la doble capa en un DVD es de particular importancia:
  La capa externa es semi-transparente [18-30% reflectancia]
  La capa interna es mas reflectante [50-80% reflectancia]
  Las lentes del reproductor se reenfocan para leer la capa deseada

## Slide 35: DVD grabable
La forma mas común es el DVD-RAM
  Utiliza cambios de fase durante la grabación para suministrar discos borrables y regrabables con una capacidad de 2.6GB por lado.
  El cambio de fase utiliza un medio de grabación que puede existir en estado amorfo y cristalino.
  La grabación tiene lugar cambiando la superficie del disco a un estado amorfo, para representar los datos, calentando con un láser

## Slide 36: DVD grabable
DVD-R
  Compatible con DVD-ROM
  Intercambiable con los otros formatos
DVD+RW
  No ha sido adoptado por el Forum de DVD como un estándar oficial
  Técnica similar a la del DVD-RAM, 3GB por lado