## Slide 1
Introducción a la arquitectura de redes
Notes: <number>

## Slide 2: Arquitectura TCP/IP
<number>
aplicación: soporta las aplicaciones de red. Sirve de interfaz con el usuario final
  FTP, SMTP, HTTP, DNS
transporte: transferencia de datos extremo a extremo entre procesos
  TCP, UDP
red: direccionamiento y enrutado de datagramas de origen a destino
  IP, protocolos de rutado
enlace: transferencia de datos entre elementos de red “cercanos”
  Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
física: bits “en el cable”
aplicación
transporte
red
enlace
física
A_PDU
mensaje
T_PDU
segmento
R_PDU
datagrama
E_PDU
trama

## Slide 3
presentación: permite que las aplicaciones interpreten el significado de los datos, ej., encriptación, compresión, codifica datos en modo estándar
sesión: sincronización, puntos de comprobación, recuperación del intercambio de datos
pila de Internet “omite” estas capas!
  estos servicios, si son necesarios, deben ser implementados en aplicación
aplicación
presentación
sesión
transporte
red
enlace
física
Modelo OSI
<number>

## Slide 4
(N+1)-PDU
(N)-UD
(N)-PDU
(N)-SDU
(N)-PCI
Nivel N
Nivel N+1
Encapsulación
Emisor
<number>
Encapsulación
Modelo simplificado de encapsulación

## Slide 5
<number>
Desencapsulación
(N+1)-PDU
(N)-UD
(N)-PDU
(N)-SDU
(N)-PCI
Nivel N
Nivel N+1
Desencapsulación
Receptor

## Slide 6: Ejemplo de arquitectura en capas: Internet
origen
aplicación
transporte
red
enlace
física
Ht
Hn
M
segmento
Ht
datagrama
destino
aplicación
transporte
red
enlace
física
Ht
Hr
He
M
Ht
Hr
M
Ht
M
M
red
enlace
física
router
mensaje
M
Ht
M
Hr
trama
Ht
Hr
He
M
Ht
Hr
M
Ht
Hr
He
M
Ejemplo: Dos sistemas finales interconectados por un router.
Nota
Medio físico
Hx = X_PCI
M = A_PCI(Ha) + Datos Usuario (UD)
Ejemplo UD:
Asunto/cuerpo de un e_mail
Texto de un mensaje WhatsApp
<number>

## Slide 7: Multiplexión
Un protocolo de nivel inferior puede tener distintos usuarios de nivel superior
<number>
¿Cómo identificar al cliente?
TCP y UDP: campo Puerto.
IP: campo Protocol
Ethernet: campo Ethertype (Tipo/longitud)
IEEE 802.3 (MAC) emplea LLC (IEEE 802.2)
IEEE 802.2: DSAP y SSAP
Puede emplearse SNAP junto con IEEE 802.2 para identificar con Ethertype

## Slide 8: Multiplexión. Ejemplo (I)
<number>

## Slide 9: Multiplexión. Ejemplo (II)
<number>
N.E.D.
Mensaje
Datos
H
C

## Slide 10: Multiplexión. Ejemplo (III)
<number>
N.E.D.
Red
Mensaje
Datos
H
C
Datos
H

## Slide 11: Multiplexión. Ejemplo (IV)
<number>
N.E.D.
Red
Datos
H
Transporte
Datos
H

## Slide 12: Servicios de transporte y sus protocolos
<number>
Proporcionan comunicación lógica entre los procesos de aplicación que corren en diferentes hosts
Los protocolos de transporte tienen lugar en los extremos de la comunicación
  Se dividen los mensajes de la aplicación en segmentos, que se pasan a la capa de red

## Slide 13: Protocolos de internet de la capa de transporte
<number>
Existe más de un protocolo de transporte disponible para las aplicaciones
  Internet: TCP y UDP
TCP | UDP
Orientado a conexión | No orientado a conexión
Fiable | No fiable
Agrupación en segmentos | Mensajes sin fragmentar
Rx ordena los segmentos | Datagrama de usuario
ACKs y temporizadores | Sin ACKs
Control de flujo | Sin control de flujo
Control de la congestión | Sin control de la congestión

## Slide 14: Protocolos de internet de la capa de transporte
<number>
Puerto: identifica la aplicación
Números de puerto: http://www.iana.org/assignments/port-numbers
Protocolo de aplicación | Números de puerto | Protocolo de transporte
FTP | 20, 21 | TCP
Telnet | 23 | TCP
SMTP | 25 | TCP
DNS | 53 | UDP (TCP (*))
TFTP | 69 | UDP
HTTP | 80 | TCP
POP3 | 110 | TCP
RIP | 520 | UDP

## Slide 15: UDP_PDU
32 bits
longitud
checksum
La cabecera (T_PCI) solo tiene 4 campos.
La longitud es en bytes y es la de la T_PDU completa, con cabecera.
Nº puerto origen
Nº puerto destino
Datos del nivel
de aplicación
(mensaje)
Formato de la T_PDU
de UDP
T_PCI
T_UD
<number>

## Slide 16: TCP: Características RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
<number>
Comunicación full duplex:
  Flujo de datos bidireccional en la misma conexión
  MSS: maximum segment size
Orientado a conexión:
  handshaking (intercambio de mensajes de control). Protocolo de inicio de conexión
Control de flujo:
  El tx no desborda al rx
Punto a punto:
  Un emisor, un receptor
fiable, flujo de datos ordenado:
  Sin “límite de mensaje”
Procesamiento en cadena o pipeline:
  Control del flujo y la congestión en TCP mediante ventanas
Buffers de Tx y Rx

## Slide 17: Estructura segmentoTCP
<number>
Puerto fuente
Puerto dest
32 bits
Datos de la aplicación
(longitud variable)
Nº secuencia
Nº ACK
Ventana
Puntero urgente
checksum
F
S
R
P
A
U
Long
cab
Sin
uso
Opciones (longitud variable)
URG: datos urgentes
ACK: nºACK
válido
PSH: para pasar datos a la aplicación urgentemente
RST, SYN, FIN:
Establecimiento de la conexión
(reinicio, establecimiento y fin)
Nº bytes
que el rx puede aceptar
Cuenta de los datos por bytes
(no por segmentos)
checksum
(como en UDP)

## Slide 18: Nº de secuencia TCP y ACKs
<number>
Host A
Host B
Seq=M, SYN=1
Seq=N, ACK=M+1, SYN=1
Seq=M+1, ACK=N+1
El cliente empieza la apertura activa
El cliente confirma la apertura del servidor
El servidor está en apertura pasiva, empieza conexión y confirma la apertura del cliente
tiempo
Conexión establecida

## Slide 19
<number>
La capa de red
Funciones de la capa de red:
Enrutamiento de paquetes
Direccionamiento lógico
Multiplexión
Fragmentación de paquetes

## Slide 20
<number>
Protocolo IPv4
Es el protocolo de red más extendido
Direcciones de 32 bits
  Parte de red
  Parte de host
Las partes de red y host vienen definidas por la máscara de red.
  Los primeros x bits están a 1 y definen el número de bits de la parte de red
  Los últimos 32-x bits están a 0 y definen el número de bits de la parte de host

## Slide 21
Direcciones especiales IPv4
Direcciones | Significado | Uso
0.0.0.0/32 | El propio host de la propia red | Usado como dirección fuente si un nodo no conoce su IP
10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 | Direcciones privadas | Conectividad IP, pero sin acceso a internet
127.0.0.0/8 | Interfaz loopback | Uso de IP sin acceder al medio físico
169.254.0.0/16 | Autoconfiguración | Un nodo no dispone de una IP mediante una asignación manual ni existe un servidor DHCP
224.0.0.0/4 | Multicast | Multicast a nivel IP (clase D)
240.0.0.0/4 | Reservado | Reservado para uso de IANA (clase E)
255.255.255.255 | Broadcast limitado | Broadcast destino para la red
<number>

## Slide 22
<number>
Formato de la IP_PDU
P.e. marcas de tiempo,
Registro de la ruta seguida, lista de routers por los que pasar.
ver
longitud
32 bits
Datos del nivel superior
(longitud variable,
en general, T_PDU, TCP
o UDP)
Identificador (16 bits)
Checksum
cabecera
Tiempo de vida
Dirección IP fuente
(4 bits)Versión Protocolo IP
(4 bits) IP Header Length. Longitud cabecera IP (IP_PCI) en palabras de 32 bits
(4 bytes)
Número máximo de saltos (se decrementa en cada router) (1 byte)
Para fragmentación/Reensamblado
Multiplexión/
Demultiplexión
IHL
Tipo de Servicio
Prioridad de la R_UD
flags
Offset del fragmento
Protocolo
Dirección IP destino
Opciones (si hay)
¿Cuánta PCI se añade con TCP/IP a los A_UD?
20 bytes de TCP
20 bytes de IP
= 40 bytes
+ nº bytes A_PCI
IP_PCI
IP_UD
Nº total bytes IP_PDU

## Slide 23: Tabla de enrutamiento (host)
¿IP de la estación?
¿Máscara de red? ¿Id de la red?
¿Dirección MAC de la tarjeta?
¿Puerta de enlace predeterminada?
¿PS para 10.10.63.20?
¿PS para 150.214.141.120?
¿MAC para 10.10.63.255?
<number>

## Slide 24
Tabla de enrutamiento (router)
RED 2
Router 1
192.1.1.2
192.1.2.1
192.1.2.2
192.1.1.1
192.1.1.3
…
192.1.2.3
192.1.2.63
…
192.1.1.31
E0
E1
RED 1
RED 3
…
192.1.3.2
192.1.3.127
192.1.3.1
Router 2
E2
E0
E1
192.1.4.2
192.1.4.1
Al recibir un paquete, el router realiza la operación AND entre la dirección IP destino y las distintas máscaras de red de la tabla de enrutamiento del router, enviando el paquete por la interfaz que venga reflejada en esta.
<number>
TE Router 1 |  |  | 
Red | Máscara de red | Próximo salto | Interfaz
192.1.1.0 | 255.255.255.224 | - | E0
192.1.2.0 | 255.255.255.192 | 192.1.4.1 | E1
192.1.3.0 | 255.255.255.128 | - | E2
192.1.4.0 | 255.255.255.0 | - | E1
TE Router 2 |  |  | 
Red | Máscara de red | Próximo salto | Interfaz
192.1.1.0 | 255.255.255.224 | 192.1.4.2 | E0
192.1.2.0 | 255.255.255.192 | - | E1
192.1.3.0 | 255.255.255.128 | 192.1.4.2 | E0
192.1.4.0 | 255.255.255.0 | - | E0

## Slide 25: Diferencia entre direcciones lógicas (IP) y físicas (MAC)
<number>

## Slide 26: Socket
Un proceso envía/recibe mensajes a/de su socket
Un socket queda identificado por:
  Dirección IP.
  Número de puerto.
Ejemplos nº puerto:
HTTP: puerto 80
DNS: puerto 53
<number>

## Slide 27
LAN (Local Area Network)
Las redes de área local son la tecnología de red más utilizada.
Permiten conectar los sistemas finales y routers dentro del dominio de broadcast.
Las normas LAN más utilizadas son:
  802.3 conocida como Ethernet.
  802.11 conocida como WI-FI (WLAN, Wireless LAN).
El nivel de enlace está subdivido en dos subniveles:
  LLC (Link Layer Control, control del enlace lógico) . Realiza las funciones de control de flujo y corrección de errores.
  MAC (Medium Access Control, control de acceso al medio). Realiza las funciones de sincronismo de trama, detección de errores, control acceso al medio y direccionamiento.
Hasta el subnivel MAC está implementado en la interfaz de red (tarjeta de red, NIC).
OSI | LAN
Enlace de Datos | LLC
 | MAC
Físico | 
<number>

## Slide 28
Direcciones MAC
Tienen un tamaño de 48 bits.
      Ejemplo: 1B:03:F2:45:78:25
Existen tres tipos de direcciones MAC:
  Unicast: Sirven para enviar E_PDUs a un único destino.
      Todos las interfaces de red tienen asignada una de fábrica.
  Broadcast: Usada como destino, sirve para enviar E_PDUs a todos los nodos del dominio de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
  Multicast: Usada como destino, sirve para enviar E_PDUs a un grupo de nodos del dominio de broadcast.
      Configurables. Tienen un 1 en el bit menos significativo del primer byte de la dirección MAC.
IEEE administra la asignación de direcciones MAC unicast que vienen de fábrica.
  a cada fabricante se le asigna una porción de direcciones MAC (para asegurar direcciones únicas).
  Es posible cambiar la dirección MAC que viene de fábrica.
<number>

## Slide 29: Estándares
<number>
Normas LAN/MAN

## Slide 30
MAC_PDU (trama)
Delimitador de Comienzo (8 bytes)
Dirección MAC destino (6 bytes)
Dirección MAC origen (6 bytes)
Longitud/Tipo (2 bytes)
MAC_UD (46-1500 bytes) Relleno
CRC (4 bytes)
1 byte
7 bytes con 10101010.
1 byte (el último) con 10101011.
La MTU de Ethernet es 1500 bytes
Nota
Valor inferior o igual a 1500 significado longitud:
- Indica nº de bytes de MAC_UD
- Hay subnivel LLC.
Valor superior o igual a 1536 significado tipo:
Multiplexión y demultiplexión
Datos del nivel superior, en general IP, ARP o LLC.
Si el número de bytes de MAC_UD es inferior a 46 se rellena con bytes a 0.
<number>

## Slide 31: VLAN
Introducción:
Las LANs institucionales modernas suelen presentar topología jerárquica
Cada grupo de trabajo posee su propia LAN conmutada
Las LANs conmutadas pueden interconectarse entre sí mediante una jerarquía de conmutadores
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
<number>

## Slide 32: VLAN
Inconvenientes:
Falta de aislamiento del tráfico
  Tráfico de difusión
  Limitar tráfico por razones de seguridad y confidencialidad
Uso ineficiente de los conmutadores
Gestión de los usuarios
<number>

## Slide 33: VLAN
VLAN:
VLAN basada en puertos
  División de puertos del conmutador en grupos
  Cada grupo constituye una VLAN
  Cada VLAN es un dominio de difusión
  Gestión de usuario -> Cambio de configuración del conmutador
A
B
C
D
E
F
G
H
I
<number>

## Slide 34: VLAN
VLAN:
¿Cómo enviar información entre grupos?
  Conectar puerto del conmutador VLAN a router externo
  Configurar dicho puerto como miembro de ambos grupos
  Configuración lógica -> conmutadores separados conectados mediante un router
  Normalmente los fabricantes incluyen en un único dispositivo conmutador VLAN y router
A
B
C
D
E
F
G
H
I
<number>

## Slide 35: VLAN
VLAN:
Localización diferente
  Miembros de un grupo se encuentran en edificios diferentes
  Necesario varios conmutadores
  Conectar puertos de grupos entre conmutadores -> No escalable
A
B
C
D
E
F
G
H
I
<number>

## Slide 36: VLAN
VLAN:
Localización diferente
  Troncalización VLAN (VLAN Trunking)
  Puerto troncal pertenece a todas las VLANs
  ¿VLAN Destino de la trama? -> formato de trama 802.1Q
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Enlace
troncal
<number>

## Slide 37: VLAN
IEEE 802.1Q:
  IEEE 802.3 (Ethernet)
  IEEE 802.1Q
Dir.
Destino
Datos
Preambulo
Dir.
Origen
Tipo
CRC
Dir.
Destino
Datos
Preambulo
Dir.
Origen
Tipo
CRC nuevo
TPID
TCI
Información de control de etiquetado
Identificador de protocolo de etiquetado
<number>

## Slide 38: VLAN
VLAN:
VLAN basada en MAC (nivel 2)
  El administrador de red crea grupos VLAN basados en rangos de direcciones MAC
  El puerto del conmutador se conecta a la VLAN correspondiente con la dirección MAC del equipo asociado
VLAN nivel 3
  Basada en direcciones de red IPv4 o IPv6
  Basada en protocolos de red (Appletalk, IPX, TCP/IP)
<number>