## Slide 1: Ensayo de tracción
Autor:
Alejandro Pino
jandorock19@hotmail.com
Notes: <number>

## Slide 2
Ensayo de tracción
Diagrama esfuerzo-deformación

## Slide 3
Ensayo de tracción
Método para determinar el comportamiento de materiales bajo cargas de estiramiento axial.
El ensayo de tracción en ingeniería es ampliamente utilizado, pues suministra información sobre la resistencia de los materiales utilizados en el diseño y también para verificación de especificaciones de aceptación.
La curva de esfuerzo deformación ingenieril o nominal se obtiene a partir de las medidas de carga y alargamiento.

## Slide 4
El ensayo normal a la tensión se emplea para obtener varias características y resistencias que son útiles en el diseño.

## Slide 6
MÁQUINA PARA ENSAYO DE TRACCIÓN

## Slide 7
MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO WPM ZD 40

## Slide 8
El sistema hidráulico posee un cilindro de simple efecto, al aplicar presión hidráulica la placa (9) “sube” realizando una acción de compresión contra la placa ajustable (6a). Para poder realizar una acción de tracción la máquina posee un “inversor”. Que consta de las placas (9) y (3) unidas solidariamente por las columnas (7a).
Inversor de una máquina universal de ensayos.

## Slide 10
Límite de proporcionalidad: El primer tramo del ensayo existe una relación lineal entre la tensión aplicada y la deformación producida.
En esta zona se cumple la Ley de Hooke:
Tensión (σ) = Módulo de Young (E) x Deformación unitaria (ε)
2. Límite elástico: hasta este punto, las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta y son de pequeña magnitud y si se retirara la carga aplicada la probeta recuperaría su forma inicial. Las deformaciones en esta región son más acusadas que en la zona elástica
3. Límite de fluencia o cedencia. A partir de este punto se produce una deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. Alcanzado el límite de fluencia se logra liberar las dislocaciones produciéndose la deformación bruscamente.
4. Punto de máxima tensión. Es el máximo de la gráfica de tensión – deformación, es decir, la máxima tensión que es capaz de soportar el material.
5. Tensión de rotura: en la zona de estricción, las deformaciones continuarán acumulándose hasta la rotura de la probeta por esa zona. Los materiales frágiles no sufren estricción ni deformaciones plásticas significativas rompiéndose la probeta de forma brusca.

## Slide 12
Fin de la presentación
Notes: <number>