## Slide 1: MICROCONTROLADORES EN ROBÓTICA MÓVIL

## Slide 2: Sumario
Objetivos
Los microcontroladores Pic16F87x
Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Conclusiones

## Slide 3: Objetivos
Ver la integración del microcontrolador en la Robótica Móvil
Exponer ejemplos concretos de Robots Móviles con los PIC16F87x
Dar una visión general sobre la construcción de Robots Móviles
Describir las principales características de la Robótica Móvil

## Slide 4: Los microcontroladores Pic16F87x
¿Qué es un microcontrolador?
Microcontrolador (µC): Dispositivo integrado que incluye un microprocesador, memoria y dispositivos periféricos (dispositivos de ENTRADA/SALIDA, convertidores A/D, puerto de comunicación, etc.).
Los PICS son microcontroladores de la casa Microchip.

## Slide 5: Los microcontroladores Pic16F87x
Comparativa de los modelos
Características | 16F873 | 16F874 | 16F876 | 16F877
Memoria Flash | 4kb | 4kb | 8kb | 8kb
Posiciones EEPROM | 128 | 128 | 256 | 256
Posiciones RAM | 192 | 192 | 368 | 368
Nº puertos E/S | 3 | 4 | 3 | 4
Nº Interrupciones | 13 | 14 | 13 | 14
Puerto Paralelo | NO | SI | NO | SI

## Slide 6: Los microcontroladores Pic16F87x
Características especiales
Todos los PIC16F87X tienen una serie de elementos integrados, pensados para minimizar el coste de un diseño al eliminar componentes externos discretos. Los elementos son:
1. Oscilador
2. RESET
3. Varios niveles de interrupción
4. Temporizador Watchdog
5. Instrucción SLEEP
6. Protección de código
7. Circuitería de programación serie
8. Comunicación serie

## Slide 7: Los microcontroladores Pic16F87x
Características especiales
RESET
Podemos distinguir entre varios tipos de RESET:
Por conexión de alimentación
Activación del pin de Reset
Reset provocado por el Watchdog
Reset provocado por una caída del voltaje
Temporizador Watchdog (WDT)
No requiere componentes externos
No se deshabilita en modo SLEEP
Habilitación mediante la palabra de configuración
Las instrucciones CLRWDT y SLEEP ponen a cero el WDT

## Slide 8: Los microcontroladores Pic16F87x
Características especiales
SLEEP
Modo bajo consumo ejecutando la instrucción SLEEP.
Se sale del modo bajo consumo mediante:
  Reset externo (#MCLR)
  Desbordamiento del WDT
  Interrupciones si están habilitadas
La primera condición causa un Reset del dispositivo.
Las demás lo despiertan y continua la ejecución
donde se había parado

## Slide 9: Los microcontroladores Pic16F87x
Influencia de las características especiales de los PICS en los Robots Móviles
SLEEP
Modo bajo consumo SLEEP, nos permite reducir el consumo energético
del robot con lo que podemos ampliar su alcance.
WATCH DOG
Este timer lo aplicaremos como medida de seguridad en el caso de colapso.
PWM
El pulso de amplitud modelada nos permite controlar
los motores paso a paso del Robot Móvil.

## Slide 10: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Listado de Robots con el PIC
XPLORER-DETECTOR DE MINAS ANTIPERSONALES
SCRATCH
ROBOT EXPLORADOR ARAÑA
PLATAFORMA SUBACUÁTICA
ROBOT PIONERO 1B
PUÑALADA AMARILLA
GOS7
MICRO ROBOT "VOYAGER"
ROBOT SUMO” MAMPO”

## Slide 11: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
XPLORER-DETECTOR DE MINAS ANTIPERSONALES
El robot es dirigido mediante radio frecuencia.
Control mediante PC, procesa las imágenes enviadas por el robot y monitoriza el estado del sensor de minas.
El operario dirige remotamente al robot.
Al detectar una mina se deshabilita el control remoto y coloca un detonador.
El robot se puede desplazar sobre 3 ejes: X,Y y uno de rotación sobre si mismo.

## Slide 12: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Características técnicas Robot:
Microcontrolador:
PIC 16F873
Sistema motor:
Dos servomotores.
Lanzador detonador:
Motor (vibrador de móvil).
Sensores:
Cámara C-MOS B/N.
Sensor de temperatura: LM335.
Detector de metales.
Voltaje batería motores.
Voltaje batería lógica.
Control remoto:
Módulo FM Aurel.
Módulo Vídeo Aurel.
El robot está gobernado por un microcontrolador (PIC16F873), el cual se encarga de gobernar motores, sensores, módulo de RF...

## Slide 13: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
PLATAFORMA ROBÓTICA SUBACUÁTICA
Estructura:
Existe una tendencia creciente por emular las características de los animales para mejorar la eficiencia de los sistemas de robots actuales.
El área de vehículos subacuáticos hace incursión en esta tendencia imitando formas de animales acuáticos y recientemente, imitando su forma de propulsión.
La plataforma robótica tiene una apariencia similar a la de una raya, un cuerpo rígido y una aleta flexible que le permite propulsarse para avanzar y girar.

## Slide 14: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Características técnicas Robot:
• Sistema estructural
Hace referencia a la recámara impermeable, forma hidrodinámica y el lastre que posibilita su inmersión.
• Sistema mecánico
Genera el movimiento de la aleta flexible.
Dos motores DC y un arreglo de piñones que reducen su velocidad y aumentan su fuerza, el motor de propulsión gira, causando el aleteo de la cola, y el de giro toma una posición que define la orientación de aleteo.
• Sistema electrónico
Microcontrolador PIC16F873, dos acelerómetros ADXL202, dos drivers TEA3717 para los motores, y un arreglo de pares emisor-receptor de infrarrojo. El arreglo de infrarrojos permite conocer la orientación de la cola y el número de aleteos realizados.

## Slide 15: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
GOS7
La forma de GOSSET es una copia biomimética de un pequeño perro y se inspira en el comportamiento canino.
Dispone de cuatro patas articuladas para desplazarse y de una cabeza con boca articulada y una cola móvil para fomentar la interacción emocional con las personas.
El robot GOS7 esta programado para que responda delante ciertas perturbaciones.
El diseño de la pierna tiene dos grados de libertad:
- la rodilla es de rotación libre aunque tiene un tope en la parte delantera
- la rotación de la cadera se controla mediante un servo.
El PIC 16F876 controla el moviento del GOS7.

## Slide 16: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Características técnicas Robot
  PIC 16F876
  Sensores de proximidad por infrarrojos
  Sensores de movimiento por infrarrojo
  Sensores de contacto (electromagnéticos)
  Sensores de fuerza
  Siete servos de diferente tamaño y par
  Batería de 4,8V (1.300 mAh) NiCd
  Robot: 1.100 gramos
  Baterías: 190 gramos

## Slide 17: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Otros modelos:
SCRATCHI: formado por una placa de circuito impreso sobre
la cual va acoplado un PIC16F873 que recibe información de los
sensores y que está programado para dar las ordenes necesarias
de movimiento a los servomotores en cada momento.
ROBOT EXPLORADOR ARAÑA envía las imágenes por radiofrecuencia a un monitor. El control de las patas utiliza cuatro placas controladoras. Cada una tiene un PIC 16F873-04/SP.
Pic master y tres slaves. El master controla a los slaves y cada uno de los slaves dos de las patas.
“MAMPO” para participar en pruebas de sumo.
La placa de control gobernada por dos PIC, un 16F876, y otro
16F872. El PIC16F876 se ha elegido por su fácil programación
y versatilidad, trabajando en paralelo con el PIC16F872.

## Slide 18: Aplicación del Pic16F87x en la Robótica Móvil
Otros modelos
PIONERO 1B diseñado con características de autonomía, programabilidad y disparo de objetos. El microcontrolador
PIC 16F877 trabaja como sistema de control del robot.
VOYAGER diseñado para seguir una línea marcada en el suelo y
recorrer ésta misma con el menor tiempo posible.
El robot es controlado por un PIC16F874
PUÑALADA AMARILLA es una estructura realizada en planchas
de PVC a la que va atornillada la placa base en la que se aloja el
PIC 16F876 y los diversos conectores para la colocación de los
sensores. El PIC controla el movimiento del robot.

## Slide 19: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Evolución del proceso de diseño y construcción.
  Para analizar la estructura de un Robot Móvil podemos utilizar la siguiente clasificación:
    Nivel físico
    Nivel de reacción
    Nivel de Control
    Nivel de Inteligencia
    Nivel de Comunidad
    Nivel de Cooperación

## Slide 20: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Nivel físico:
A la hora de elegir un motor para aplicaciones de Robótica Móvil, debemos tener en cuenta que existen varios factores como son la velocidad, el par, el frenado, la inercia y el modo de control. Según la aplicación podemos escoger entre:
  Motores de corriente continua
  Motores de corriente continua con reductores
  Servomotores

## Slide 21: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Motores de corriente continua:
Los más económicos son los que se utilizan en algunos juguetes, pero tienen el inconveniente de que su número de revoluciones por segundo (RPS) es muy elevado.

## Slide 22: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Motores de corriente continua con reductores:
Disminuyen la velocidad, le dan más potencia al Robot para moverse, y proporcionan un buen par de arranque.

## Slide 23: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Servomotores:
Como los que se usan en modelismo y radiocontrol. Se trata de unos motores con un circuito electrónico. Cumplen unas características que les hacen idóneos para la construcción de Robots, tales como un buen par de salida, potencia suficiente para trasladar objetos o una batería, baja inercia, son capaces de mover 3,5 Kg/cm, incluyen multitud de accesorios para poder fijar a una estructura plana (al ir dentro de una carcasa de plástico rectangular con soportes para fijar los tornillos).

## Slide 24: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Estructura:
E. Fischertechnik
E. Mecano
E. Lego

## Slide 25: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Tracción del Robot utilizando ruedas:
Dirección Diferencial
Estructura de triciclo
Estructura de coche
Estructura independiente

## Slide 26: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Movilidad de la estructura:
Movimiento hacia atrás
Movimiento hacia delante
Movimiento de giro a la izquierda
Movimiento de giro a la derecha

## Slide 27: Estructuras y componentes de un Robot Móvil
Relación de materiales para la construcción de la estructura de un Robot Móvil:
● Plancha de PVC de 3mm. de espesor y 210x297 mm. ● 4 Tornillos métrica 3 de 20 mm. ● 2 Tornillos métrica 3 de 15 mm. ● 16 Tornillos métrica 3 de 10 mm. ● 24 Tuercas métrica 3 ● 4 tuercas métrica 3 autoblocantes ● 28 arandelas para los tornillos de métrica 3 ● 1 m de arilla de hierro de 1.5 mm de diámetro ● 8 clemas de circuito impreso ● 2 pletinas de aluminio de 60x18 mm. (aprox.)

## Slide 28: Conclusiones
Hemos podido observar parte del amplio campo de la Robótica Móvil
Importancia del microcontrolador en la Robótica Móvil
Ampliación de conocimientos de otras materias
Seria interesante introducir esta materia en el temario de la especialidad