## Slide 1
<number>
Historia de los Microprocesadores

## Slide 2: Contenidos
<number>
La década de los 80: Intel frente a Motorola
Primera generación (1978 - 1982)
Segunda generación (1982 - 1985)
Tercera generación (1985 - 1989)
Tercera generación (1985 - 1989)
La década de los 90: Onmipresente Intel
Cuarta generación (1989 - 1993)
Quinta generación (1993 - 1997)
Quinta generación (1993 - 1997)
Sexta generación (1997 - 2000)
Septima generación (2000 - 2009)
Octava generación (2009 - ?)

## Slide 3: Intel frente a Motorola
<number>
Dos Grandes Compañias
Sabe hacer aliados
Fideliza a sus clilentes (compatibilidad hacia atrás)
Buen diseño arquitectural (sacrificio)
Elegancia y buen juego de instrucciones

## Slide 4: Primera Generación (1978-82)
<number>
Intel 8086 y Motorola 6800
- Lanzado en 1976.
- Primer Microprocesador de 16 bits de Datos.
- Opero a frecuencias de 4.7 hasta 10Mhz.
- Direccionamiento de 1M (20 lineas de Direcc).
- 4 registros de proposito general de 16 bits que
Tambien podian ser accedido por 8 bits.
- Lanzado en 1975.
- Constaba de 78 instrucciones.
- Primer microprocesador en tener un
Registro indice.
- Superior al Intel 8080, teniendo distintas
Variaciones en la familia 68XX.

## Slide 5: Segunda Generación (1982-85)
<number>
- El 80286 sacado en 1982.
- Introduce el modo real, y el protegido de 32 bits que permitía aumentar el rendimiento
- Podía ejecutar más de una instrucción por ciclo.
- Aumento en el bus de Direcciones a 24 lineas.
- Aparece la gestion de Memoria Virtual a 1GB.
- Presentó con velocidades de reloj de 2, 8, 10, 12, 16 y 20 MHz.
Intel 80286 y Motorola 68000
- Sacado al mercado en 1980.
- Arquitectura CISC.
- Poseia 2 bancos de 8 registros de
32 bits.
- Utilizado en equipos como:
Commodore Amiga, Atari, primeras
Macintosh y plataformas de videos
Juegos.

## Slide 6: Tercera Generación (1985-89)
<number>
Intel 80386 y Motorola 68020
- Año 1985, primer procesador del que solo Windows sacaba provecho .
- Trabajaban a velocidades entre 16 y 33 MHz
- Incluyeron un Pipeline de 4 etapas
- El modelo 80386DX que integraba en el núcleo la FPU (Coprocesador Matemático), el 80386SX que era la versión económica sin FPU, le redujeron el ancho de banda a 16 bits lo que le permitía utilizar hasta 16MB RAM.
- Salió en 1984 con un ALU, bus de Datos y Direcciones de 32-bit
- Nuevas Instrucciones y modos de direccionamientos
- Operaron a 12 MHz hasta 33 MHz. Soporte para multiprocesadores.

## Slide 7: El Nuevo Panorama
<number>

## Slide 8: Cuarta Generación (1989-93)
<number>
Intel 80486 y Motorola 68030
- Adiós al coprocesador matemático
Bienvenida a la FPU
Segmentación
- Recibimos a la caché
Separadas
Unificadas
- Hubieron distintas variaciones: 486SX, 486DX, 486DX2 y 486DX4.
- Los modelos DX2 fueron los primeros que a través de la opción de turbo
- El 486DX5 de AMD fue el más rápido que salió al mercado trabajando a una velocidad de 166MHz.

## Slide 9: Quinta Generación (1993-97)
<number>
Intel PENTIUM y AMD K5
- Incorpora una arquitectura súper escalada en 1993.
- Dos unidades de procesamiento o pipelines trabajando en paralelo por lo que podía ejecutar dos instrucciones por ciclo de reloj esta CPU
- Incremento a 64 bits el ancho del bus FSB y subió su frecuencia de 33 a 66MHz.
- Cyrix se retira.
- AMD saca su K5 en el 1994 procesador de 32 bits de AMD
- Utilizaba un pipeline de 6 etapas para los números enteros y así poder incrementar algo su potencia de trabajo.

## Slide 10: Sexta Generación (1997-00)
<number>
- Modularidad
- Multiplicador de frecuencia (overclocking)
- Segmentación
- Superescalar.
- Nacen dos familias: Celeron (Economica) y Xeon (Servidor)
- Integración de la cache L2 e instrucciones MMX al Nucleo.
- Aparición de un nuevo socket (slot).
- Nuevas instrucciones SSE con el Pentium III superiores
A las de 3D NOW de AMD.

## Slide 11: Resumen
<number>
4 Bits
8 Bits
16 Bits
4 Bits
8 Bits
16 Bits
32 Bits
Unidad de Gestion
De Memoria (MMU)
Unidad de Procesos
ALU + Registros
4 Bits
8 Bits
16 Bits
32 Bits
Unidad de Gestion
De Memoria (MMU)
Unidad de Procesos
ALU + Registros
Cache Interna L1
Para Datos
Cache Interna L1
Para Instrucciones
Unidad de Punto Flotante
Coprocesador Matematico
Unidad de Procesos
ALU + Registros
Primera Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación

## Slide 12: Resumen
<number>
4 Bits
8 Bits
16 Bits
32 Bits
Unidad de Gestion
De Memoria (MMU)
Unidad de Procesos
ALU + Registros
Cache Interna L1
Para Datos
Cache Interna L1
Para Instrucciones
Unidad de Punto Flotante
Coprocesador Matematico
Unidad
Funcional
p.ej MMX
Unidad
Funcional
p.ej Otra ALU
Entera.
Unidad
Funcional
p.ej Sumador de
Puntero Flotante
4 Bits
8 Bits
16 Bits
32 Bits
Unidad de Gestion
De Memoria (MMU)
Unidad de Procesos
ALU + Registros
Cache Interna L1
Para Datos
Cache Interna L1
Para Instrucciones
Unidad de Punto Flotante
Coprocesador Matematico
Unidad
Funcional
p.ej MMX
Unidad
Funcional
p.ej Otra ALU
Entera.
Unidad
Funcional
p.ej Sumador de
Puntero Flotante
Cache de Segundo
Nivel
Integrada en un
chip
Aparte
Quinta Generación
Sexta Generación

## Slide 13: Septima Generación (2000-09)
<number>
- K7, supera claramente en rendimiento a un Pentium III.
- Los Athlon poseen un diseño mas eficaz.
- Tecnología Hyper-Threading (Pentium 4 HT): ALU y FPU.
- Actualizacion a las Instrucciones SSE3.
- Se agregó el conjunto de instrucciones x86-64 de 64 bits al tradicional set x86 de 32 bits.
- Integracion de varios nucleos en un mismo chip.
De un Núcleo a los Multiples.

## Slide 14: Octava Generación (2009-?)
<number>
Intel Core I3, I5, I7
- AMD crea nueva arquitectura a la que llamó HAMMER.
- Nuevo juego de Instrucciones para programas de 64 bits y SSE.
- Mejoras en la Tecnologia de Overclocking.
- Poseen pipeline de 12 0 13 etapas.
- Tecnologia de Fabricacion de 35 nm y posiblemente 25 nm.

## Slide 15: El Futuro de los Microprocesadores
<number>
Mas Núcleos.
Competencia por parte de otras Empresas Fabricantes.
Puede ocurrir cambios hacia la tecnologia RISC.
GPU vs CPU.
Verdadero Procesamiento Paralelo.