## Slide 1
MEDICIÓN DE ENERGÍA

## Slide 2
MEDICIÓN DE ENERGÍA
CONCEPTOS: ENERGÍA, POTENCIA INSTANTÁNEA, POTENCIA PROMEDIO
SENSORES DE VOLTAJE, CORRIENTE
MEDICIÓN ELECTROMECÁNICA DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ENERGÍA:
- ACONDICIONAMIENTO- MICROCONTROLADOR
- ACONDICIONAMIENTO- CHIPS MEDIDORES DE ENERGÍA- MICROCONTROLADOR

## Slide 3
MEDICIÓN DE ENERGÍA
ENERGÍA ELÉCTRICA: ES LA ENERGÍA ADQUIRIDA POR UNA CARGA ELÉCTRICA CUANDO ES ACELERADA POR LA APLICACIÓN DE UN VOLTAJE
POTENCIA INSTANTÁNEA: ES LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE ENERGÍA EN CUALQUIER INSTANTE DE TIEMPO
v(t)= (2)1/2 · VRMS · sen(wt)
i(t)= (2)1/2 · IRMS · sen(wt)
p(t)= v(t)·i(t)= V·I – V·I·cos(2wt)
LA POTENCIA PROMEDIO SOBRE UN NÚMERO DE CICLOS:
LA ENERGÍA ESTÁ DADA POR:
T = PERÍODO DEL CICLO
P = POTENCIA ACTIVA

## Slide 4
MEDICIÓN DE ENERGÍA
SENSORES DE VOLTAJE
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE
DIVISOR DE VOLTAJE
SENSORES DE CORRIENTE
SHUNT DE CORRIENTE DE BAJA RESISTENCIA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
EFECTO HALL
BOBINA ROGOWSKI

## Slide 5
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTROMÉCANICA

## Slide 6
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTROMÉCANICA

## Slide 7
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
ACONDICIONAMIENTO-MICROCONTROLADOR:
SENSORES DE V,I
CIRCUITO
RMS
MICRO-
CONTROLADOR
SALIDA
SE TIENE UNA SALIDA CADA SEGUNDO (CON UN FACTOR EQUIVALENTE EN Kwh = 2,77·10-4)
P(k)= 1/C ·( K=1 V(k)·I(k)) C: # DE MUESTRAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA. MÉXICO. MARTINEZ RUBÉN, TORRES DOMINGO, UGALDE LUIS. “ALGORITMOS PARA LA MEDICIÓN DE ENRGÍA ELÉCTRICA UTILIZADOS EN UN MICROCONTROLADOR DE LA TECNOLOGÍA MICROCHIP”

## Slide 8
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
SENSORES DE V,I
CHIP
MEDIDOR
DE
ENERGÍA
DSP
MICRO-
CONTROLADOR
SALIDA
ACONDICIONAMIENTO- CHIP MEDIDOR DE ENERGÍA- MICROCONTROLADOR

## Slide 9
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CHIPS MEDIDORES DE ENERGÍA: SON DISPOSITIVOS CAPACES DE REALIZAR EL CÁLCULO DIRECTO DE POTENCIA ACTIVA, REACTIVA, FACTOR DE POTENCIA.
PRINCIPALES FABRICANTES: ANALOG DEVICES, CIRRUS LOGIC Y CR MAGNETICS
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:
ACUMULACIÓN CONTINUA DE LA POTENCIA ACTIVA EN UN REGISTRO INTERNO, AL COMPLETARSE EL REGISTRO SE HABILITA UNA INTERRUPCIÓN. EL TIEMPO DE INTEGRACIÓN SERÁ:
TIEMPO= [(MÁXIMOVALOR DEL REGISTRO) / (VALOR PROMEDIO DE LA SALIDA DEL FILTRO PASABAJOS)] * TIEMPO DE MUESTREO
EL TIEMPO DE MUESTREO DEPENDE DE LA FRECUENCIA DE ENTRADA (CLKIN)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. ARGENTINA. MOTTA HUGO, LOMBARDERO OSCAR. “MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA”

## Slide 10
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CIRRUS LOGIC CS5460
DIAGRAMA DE BLOQUES

## Slide 11
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CIRRUS LOGIC CS5460

## Slide 12
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CIRRUS LOGIC CS5460

## Slide 13
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CIRRUS LOGIC CS5460

## Slide 14
MEDICIÓN DE ENERGÍA
MEDICIÓN ELECTRÓNICA
CIRRUS LOGIC CS5460