## Slide 1: La Memoria RAM

## Slide 2: ¿Qué es la memoria RAM?
Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio.
Es la memoria que utilizan los ordenadores para almacenar los datos y programas a los que necesita tener un rápido acceso.
Se trata de una memoria de tipo volátil.

## Slide 3
El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora este encendida o no sea reiniciada.
Se le llama RAM por que es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y rápidamente.

## Slide 4: Las RAM se dividen en estáticas y dinámicas.
Una memoria estática mantiene su contenido inalterado mientras esté alimentada.
Una memoria dinámica la lectura es destructiva, es decir que la información se pierde al leerla, para evitarlo hay que restaurar la información contenida en sus celdas, operación denominada refresco.

## Slide 5
Las memorias se agrupan en módulos, que se conectan a la placa base de la computadora.
Según los tipos de conectores que lleven los módulos, se clasifican en módulos SIMM con 30 ó 72 contactos, módulos DIMM con 168 contactos y módulos RIMM con 184 contactos.

## Slide 6: TIPOS

## Slide 7: DRAM:
Acrónimo de “Dynamic Random Access Memory”, o simplemente RAM ya que es la original, y por tanto la más lenta.
Su velocidad de refresco típica es de 80 ó 70 nanosegundos, (tiempo que tarda en vaciarse para poder dar entrada a la siguiente serie de datos).
Físicamente, aparece en forma de DIMMs o de SIMMs, siendo estos de 30 contactos.

## Slide 8
La DRAM es más lenta que la memoria SDRAM, pero por el contrario es mucho más barata de fabricar y por ello es el tipo de memoria RAM más comúnmente utilizada como memoria principal.

## Slide 9: SDRAM
Sincronic-RAM. Es un tipo síncrono de memoria, que se sincroniza con el procesador, es decir, el procesador puede obtener información en cada ciclo de reloj, sin estados de espera.
Sólo se presenta en forma de DIMMs de 168 contactos.

## Slide 10
SDRAM funciona de manera totalmente diferente a FPM, EDO O DRAM, ya que transmiten los datos mediante señales de control, en la memoria SDRAM el acceso a los datos esta sincronizado con una señal de reloj externa.

## Slide 11: RDRAM (Rambus DRAM)
Memoria de alta gama basada en un protocolo propietario creado por la empresa Rambus.
La RDRAM funciona elevando la frecuencia de los chips para evitar cuellos de botella (hasta PC800) con un bus de datos de 16 bits.

## Slide 12
Es un tipo de memoria de 64 bits que puede producir ráfagas de 2ns y puede alcanzar tasas de transferencia de 533MHz, con picos de 1,6 GB/s.

## Slide 13
Es el componente ideal para las tarjetas gráficas AGP, evitando los cuellos de botella en la transferencia entre la tarjeta gráfica y la memoria de sistema durante el acceso directo a memoria (DIME) para el almacenamiento de texturas gráficas. Hoy en día la podemos encontrar en las consolas NINTENDO 64.

## Slide 14: Se clasifica en:
Rambus PC600: se caracteriza por utilizar dos canales y ofrece unas tasas de transferencia de 1,06 GiB/s por canal => 2,12 GiB/s a una frecuencia de 266 MHz.
Rambus PC700: trabaja a una frecuencia de 356 MHz y ofrece unas tasas de transferencia de 1,42 GiB/s por canal => 2,84 GiB/s.
Rambus PC800: trabaja a 400 MHz y ofrece unas tasas de transferencia de 1,6 GiB/s por canal => 3,2 GiB/s.

## Slide 15: DDR SDRAM ó SDRAM II (Double Data Rate SDRAM)
Funciona a velocidades de 83, 100 y 125MHz, pudiendo doblar estas velocidades en la transferencia de datos a memoria.
Ahora, esta velocidad puede llegar a triplicarse o cuadriplicarse, con lo que se adaptaría a los nuevos procesadores.

## Slide 16
Este tipo de memoria tiene la ventaja de ser una extensión de la memoria SDRAM, con lo que facilita su implementación por la mayoría de los fabricantes.

## Slide 17: SIMM (Single In line Memory Module)
Tipo de encapsulado consistente en una pequeña placa de circuito impreso que almacena chips de memoria, y que se inserta en un zócalo SIMM en la placa madre o en la placa de memoria.
Los SIMMs son más fáciles de instalar que los antiguos chips de memoria individuales, y a diferencia de ellos son medidos en bytes en lugar de bits.

## Slide 18
El primer formato que se hizo popular en los computadores personales tenía 3.5" de largo y usaba un conector de 32 pins. Un formato más largo de 4.25", que usa 72 contactos y puede almacenar hasta 64 megabytes de RAM el más frecuente.

## Slide 19: DIMM (Dual In line Memory Module)
Se inserta en un zócalo DIMM en la placa madre y usa generalmente un conector de 168 contactos.
más alargados (unos 13 cm), con 168 contactos y en zócalos generalmente negros; llevan dos muescas para facilitar su correcta colocación.

## Slide 20
Pueden manejar 64 bits de una vez, por lo que pueden usarse de 1 en 1 en los Pentium, K6 y superiores. Existen para voltaje estándar (5 voltios) o reducido (3.3 V).

## Slide 21: Características
Están constituidas por un conjunto de chips o módulos de chips conectados a la tarjeta madre.
Tiempo de acceso corto: debido a su funcionamiento, tienen velocidades que las habilitan para trabajar como memoria principal con la mayoría de los microcontroladores.

## Slide 22
Lectura destructiva: como todas las memorias ferroeléctricas, la lectura es destructiva. Esto no representa un problema ya que el chip se encarga de reescribir los datos luego de una lectura.
No volátiles: su funcionamiento hace prescindibles los refrescos y la alimentación para la retención de datos.

## Slide 23: Funcionamiento
Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargadas en memoria RAM. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar instrucciones y enviar o recoger datos, reducir el tiempo necesario para acceder a la memoria, y ayuda a mejorar las prestaciones del sistema.

## Slide 24
Es una memoria dinámica, lo que indica la necesidad de “recordar” los datos a la memoria cada pequeños periodos de tiempo, para impedir que esta pierda la información.
Eso se llama Refresco. Cuando se pierde la alimentación, la memoria pierde todos los datos.
“Random Access”, acceso aleatorio, indica que cada posición de memoria puede ser leída o escrita en cualquier orden.

## Slide 25: Especificaciones
1. Mhz:
Esta es la velocidad nominal a la cual la memoria RAM se comunica con el procesador, a la vez el procesador tiene su FSB (Front side bus), velocidad a la cual se comunica con las memorias.
Lo recomendable es hacer funcionar al RAM en sincronía con el procesador, es decir que el FSB sea igual a la frecuencia de las memorias RAM.

## Slide 26
2. Dual Channel:
Es como un Raid0 en memorias. Es decir se instalan en pares, iguales en tamaño y en velocidad; de este modo se obtiene una mejora en rendimiento que ha sido descrita desde el 5% hasta el 20% en el mejor de los casos.