## Slide 1: Introducción Álgebra de Boole

## Slide 2: Índice
Leyes y propiedades del Algebra de Boole
Simplificar funciones utilizando el Algebra de Boole
Analizar circuitos mediante Algebra de Boole y simplificarlos
Pasar de una tabla de verdad a Suma de Productos y Producto de Sumas
Utilizar Mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas

## Slide 3: Algebra de Boole binaria
En 1860 George Boole desarrolló un Algebra en la que los valores de A y B sólo podían ser “verdadero” o “falso” (1 ó 0). Se llama Algebra de Boole y se utiliza en Electrónica Digital
Elementos: {0,1}
Operadores:
Suma Booleana: es la función lógica OR
X=A + B
Producto Booleano: es la función lógica AND
X = AB
Axiomas

## Slide 4: Axioma: Propiedad Conmutativa
A+B = B+A
El orden en la OR no importa
AB = BA
El orden en la AND no importa

## Slide 5: Axioma: Propiedad asociativa
A + (B + C) = (A + B) + C
Agrupar variables en la OR no importa
A (B C) = (A B) C
Agrupar variables en la AND no importa

## Slide 6: Axioma: Propiedad distributiva I
A(B + C) = AB + AC
A
B
C
X
Y
X=Y

## Slide 7: Axioma: Propiedad distributiva II
A
B
C
X
Y
A+BC = (A+B)(A+C)

## Slide 8: Axioma: Elemento identidad (0 para +)
A+0=A
Hacer una operación OR con 0 no cambia nada.
A
X
X=A

## Slide 9
A·1=A
Hacer una operación AND con 1 no cambia nada
A
X
X=A
Axioma: Elemento identidad (1 para ·)

## Slide 10
A+A = 1
O bien A o A serán 1, luego la salida será 1
A
A
X
X=1
Axioma: Elemento complemento

## Slide 11
A·A=0
Bien A o A son 0 luego la salida será 0.
A
A
X
X=0
Axioma: Elemento complemento

## Slide 12: Teorema: A+1=1 (T. Complementación)
Hacer una operación OR con 1 da siempre 1.
A
X
X=1

## Slide 13: Teorema: A•0=0 (T. Complementación)
Hacer una operación AND con 0 siempre da 0
A
X
X=0

## Slide 14: Teorema: A+A = A (T. Idempotencia)
Hacer una operación OR consigo mismo da el mismo resultado
A
A
X
A=A

## Slide 15: Teorema: A•A = A (T. Idempotencia)
Hacer una operación AND consigo mismo da el mismo resultado
A
A
X
A=A

## Slide 16: Teorema: A = A (T. Involución)
Si negamos algo dos veces volvemos al principio
A
X
X=A

## Slide 17: Teorema: A + AB = A (T. Absorción I)
A
B
X

## Slide 18: Teorema A + AB = A + B (T. Absorción II)
Si A es 1 la salida es 1 Si A es 0 la salida es B
A B X Y
X=Y

## Slide 19: Leyes de De Morgan (2 variables)
De Morgan ayuda a simplificar circuitos digitales usando NORs y NANDs.
A • B = A + B
A + B = A • B
Igual para n variables

## Slide 20
A +B +C + D = A • B • C • D
Leyes de De Morgan (más de 2 variables)

## Slide 21: Análisis Booleano de Funciones Lógicas
El propósito de este apartado es obtener expresiones booleanas simplificadas a partir de un circuito
Se examina puerta a puerta a partir de sus entradas
Se simplifica usando las leyes y propiedades booleanas.

## Slide 22: Cálculo de la expresión algebraica de salida (ejemplo 1)

## Slide 23
(A + B) (CD) = (A + B) + (CD) = A + B + CD
X e Y son iguales

## Slide 24
X = (A+B) C + CD + B
= (A+B) C · CD + B
= (A+B) C · (CD + B)
= A B C · (C +D +B)
= A B C C + A B C D +A B C B
= A B C D
Cálculo de la expresión algebraica de salida (ejemplo 2)

## Slide 25
Los circuitos son iguales

## Slide 26
Puerta a puerta a partir de sus entradas
X= AB+(C+D)
X= AB + C+ D
Ejemplo 3

## Slide 27
X = (AB)(CD)
X = ABCD
Ejemplo 4

## Slide 28
Ejemplo 5

## Slide 29
X = ABCD +A
Simplificando:
X = A + BCD

## Slide 30
Ejemplo 6

## Slide 31
X = (AB+B)BC
Usando la propiedad distributiva:
X = ABBC +BBC
X = ABC + BBC
X = ABC + 0•C
X = ABC + 0
X = ABC
En la siguiente transparencia se ve cómo las dos cosas son lo mismo

## Slide 33
Ejemplo 7

## Slide 35
X = (A +AB) +(B(C+D))
X = (A + B) + (B(C + D))
X = (A + B) + (BC + BD)
X = A + B + BC + BD
X = A + B + C + BD
X = A + B + C + D

## Slide 36: Expresiones booleanas desde tablas de verdad
Suma de productos
Y= A·B·C+B·C·D+A·C·D o directamente
Y= ABC+BCD+ACD
Producto de sumas
Y=(A+B+C)·(D+C)·(E+F)

## Slide 37: Sumas de Productos (SP)
F= ABCD + ABCD + ABCD+ ABCD  F es suma de productos
Sea una función F(ABCD) que sólo es 1 para los casos:
0011, 1011, 1110, 1111
Cuando ABCD=0011, únicamente la expresión producto ABCD es 1.
Cuando ABCD=1011, únicamente la expresión producto ABCD es 1
…y así sucesivamente… resultando que

## Slide 38
Productos de Sumas (PS)
F=ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD
Cuando ABCD=0010, sólo la suma A+B+C+D es 0.
Cuando ABCD=0100, sólo la suma A+B+C+D es 0, …
…y así sucesivamente…
La función F es 0 (o bien F es 1)
cuando ABCD=0010
o cuando ABCD=0100
o cuando ABCD=0111
o cuando ABCD=1010
o cuando ABCD=1101
y en ningún otro caso más.
F=(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)
 F es producto de sumas
De Morgan
Sea una función F(ABCD) que sólo es 0 para los casos:
0010, 0100, 0111,
1010, 1101

## Slide 39
Se usa para minimizar el número de puertas requeridas en un circuito digital. Es adecuado en vez de usar leyes y propiedades cuando el circuito es grande y/o la función es de entre 3 a 6 variables
Un MK contiene en la misma tabla de verdad de la función pero dispuesta en dos dimensiones.
Celdas adyacentes: En direcciones y, dependiendo del tamaño del MK, la adyacencia puede existir doblando el mapa sobre sí mismo o mediante reflexión en ejes verticales y horizontales
Emplea un código Gray, que se caracteriza porque entre los códigos consecutivos de celdas adyacentes se diferencian en 1 bit.
Minimización de funciones lógicas Mapa de Karnaugh
3 var
4 var
5 var
Espejo

## Slide 40: Mapas de Karnaugh de 3 variables
00
01
11
10
0
1
A
A
B C
B C
B C
B C
Código Gray
0
1
3
2
4
5
7
6
1
1
1
1
1
0
0
0
Una celda a 1 implica a 3 variables
Dos celdas adyacentes a 1 implican a 2 variables
Cuatro celdas adyacentes a 1 implican a 1 variable
Ocho celdas adyacentes a 1 constituyen función de valor 1
F = C + AB

## Slide 41: Mapa de Karnaugh de 4 variables
Código Gray
A B
A B
A B
A B
C D C D C D C D
00
01
11
10
00
01
11
10
Una celda a 1 implica a 4 variables
Dos celdas adyacentes a 1 implican a 3 variables
Cuatro celdas adyacentes a 1 implican a 2 variables
Ocho celdas adyacentes a 1 implican a 1 variable
Dieciséis celdas adyacentes a 1 constituyen función de valor 1

## Slide 42: Ejemplo 1. X = A B C D + A B C D + A B C D + A B C D + A B C D + A B C D
00 01 11 10
C D C D C D C D
1
1
1
1
1
1
X = ABD + ABC + CD
Intentar con reducciones booleanas
00
01
11
10
Código Gray
A B
A B
A B
A B
00
01
11
10

## Slide 43: Ejemplo 2. Z = B C D + B C D + C D + B C D + A B C
A B
A B
A B
A B
C D C D C D C D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X = C + A B + B D
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 44: Ejemplo 3. Dado un circuito encontrar otro más sencillo usando Mapas de Karnaugh
Primero lo pasamos a Suma de Productos

## Slide 45
Y= A + B + B C + ( A + B ) ( C + D)
Y = A B + B C + A B ( C + D )
Y = A B + B C + A B C + A B D
Y = A B + B C + A B C A B D
Y = A B + B C + (A + B + C ) ( A + B + D)
Y = A B + B C + A + AB + A D + AB + B + BD + AC + BC + CD
Sacando factor común A (en rojo) y B (en azul), queda
Y = A B + A (1+…) + B(1+…) + CD = A + B + B + C D = 1

## Slide 46
A B
A B
A B
A B
C D C D C D C D
1
1
1
Z = 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 47: Mapa de Karnaugh de 5 variables
Una celda a 1 implica a 5 variables
Dos celdas adyacentes a 1 implican a 4 variables
Cuatro celdas adyacentes a 1 implican a 3 variables
Ocho celdas adyacentes a 1 implican a 2 variables
Dieciséis celdas adyacentes a 1 implican a 1 variable

## Slide 49: SIMPLIFICACIÓN POR KARNAUGH
1) Realizar agrupaciones de 1's, con sus adyacentes, lo mayor posibles, pero siempre en cantidades potencias de 2.
2) No dejar ningún 1 sin agrupar. Puede ocurrir que un 1 pertenezca a más de una agrupación. No se pueden coger agrupaciones totalmente contenidas en otras.
3) Por cada agrupación de 1's resulta un producto de variables. Cuanto más 1's se agrupen, más sencilla resultará la expresión de esa agrupación.
4) En cada agrupación, cada una de las variables puede aparecer en alguno de los siguientes casos:
a) Si siempre vale 1 -----> Se pone afirmada.
b) Si siempre vale 0 -----> Se pone negada.
c) Si cambia de valor (50% de los casos un valor y el otro 50% otro valor) -----> No se pone.
5) La expresión de la función booleana será la suma lógica de todos los productos que hayan salido (expresión como Suma de Productos)

## Slide 50: Diseñar un sistema de alarma
Sensores disponibles
1. V = Ventana (V=0 CERRADA, V=1 ABIERTA)
2. P = Puerta (P=0 CERRADA, P=1 ABIERTA)
C = Calefacción (C=0 APAGADA, C=1 ENCENDIDA)
4. A = Aire acondicionado (A=0 APAGADO, A=1 ENCENDIDO)
5. I = Alarma de proximidad de intruso (I=0 NO HAY INTRUSO,
I=1 SÍ HAY INTRUSO)

## Slide 51
El sistema de alarma debe activarse cuando:
1. La puerta está abierta y la calefacción encendida (P=1, C=1)
La puerta está abierta y el aire acondicionado encendido (P=1, A=1)
La puerta está abierta con una alarma de proximidad de intruso (P=1, I=1)
La ventana está abierta y la calefacción encendida. (V=1, C=1)
La ventana está abierta y el aire acondicionado encendido (V=1, A=1)
6. La ventana está abierta con una alarma de proximidad de intruso (V=1, I=1)
Función sistema de alarma F de variables V, P, C, A, I

## Slide 52: Rellenando el mapa…(P=1, C=1)
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+…

## Slide 53: Rellenando el mapa…(P=1, A=1)
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+PA+…

## Slide 54: Rellenando el mapa…(P=1, I=1)
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+PA+PI+…

## Slide 55: Rellenando el mapa…(V=1, C=1)
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+PA+PI+VC+…

## Slide 56: Rellenando el mapa…(V=1, A=1)
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+PA+PI+VC+VA+…

## Slide 57: Rellenando el mapa…(V=1, I=1)
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
V P
V P
V P
V P
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F (V, P, C, A, I)=PC+PA+PI+VC+VA+VI

## Slide 58: Podemos agrupar así…
V P
V P
V P
V P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F = P C+ P A + P I + VC + VA + V I
¿Cuántos chips necesito para esto?
00
01
11
10
000
001
011
010
110
111
101
100
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I

## Slide 59: O usando los ceros…
F = C A I + V P
Sólo dos chips
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V P
V P
V P
V P
C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I C A I
F = C A I + V P

## Slide 60: Patillaje de los circuitos 7404 y 7454
  7404 7454

## Slide 61: Conexionado físico
F

## Slide 62: Circuito diseñado
F

## Slide 63: Ya sabes…
Leyes y propiedades del Algebra de Boole
Simplificar funciones utilizando el Algebra de Boole
Analizar circuitos mediante Algebra de Boole y simplificarlos
Pasar de una tabla de verdad a Suma de Productos y Producto de Sumas
Utilizar Mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas