## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL
AUTORA:
Arzola, Mariana
Determinación de la fuerza laboral mano de obra directa requerida para el mantenimiento y reparación de techos en la gerencia de Laminación en Frío de la empresa
SIDOR C. A.
TUTOR ACADÉMICO: MSc. Ing. Iván Turmero
TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Shelva Blanco
UNEXPO
CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE 2009

## Slide 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Situación Actual.
Actualmente el sector Servicios Generales que labora en la Gerencia de Laminación en Frío, tiene problemas con el número de cuadrillas y/o trabajadores que se necesitan para llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento de los techos de la planta, esto trae como consecuencia que los altercados que se generen en los techos no puedan ser resueltos a tiempo debido a que no se cuenta con la cantidad de trabajadores apropiada.

## Slide 3
Para realizar los pedidos de cuadrillas a las empresas contratistas se necesita un número preciso de trabajadores a manera de que ellos realicen las contrataciones pertinentes para dar abasto con los demás techos de las distintas plantas que conforman la empresa. El desconocimiento de la fuerza laboral requerida genera la escasez de montadores de techos que se tiene en la gerencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Situación Actual.

## Slide 4
Antecedentes
SIDOR C.A. cuenta con la Dirección de Servicios Generales y Protección de Planta para el cumplimiento de las operaciones y mantenimiento de la infraestructura, medio ambiente y la protección de las instalaciones de la empresa, de manera eficiente, competitiva y rentable, para ello se divide en sectores ubicados en cada área productiva de la empresa.
La Gerencia de Laminación depende de la buena ejecución del sector de servicios generales para poder llevar a cabo la fabricación de sus productos elaborados y semielaborados. Dicho departamento cuenta con un inspector de techos que a su vez tiene a su cargo a los trabajadores que desempeñan las labores de mantenimiento, reparación de los techos de la gerencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 5
Antecedentes
El inspector debe garantizar que diariamente el personal encargado del mantenimiento y reparación de techos cuente con todas las herramientas e implementos de seguridad necesarios que garantice la realización del trabajo de calidad.
Dadas las circunstancias, la División de Techos perteneciente al Departamento de Servicios Generales decidió revisar y evaluar las actividades del personal a objeto de determinar la fuerza laboral necesaria que garantice la optimización y el cumplimiento de las labores correspondientes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Formulación del Problema
Actualmente el departamento de servicios generales que labora la gerencia de laminación de SIDOR C.A. presenta un déficit de trabajadores para la realización de las actividades de mantenimiento de sus techos, aunado a un desconocimiento total de la fuerza laboral requerida para la misma. En ciertas ocasiones no existe la cantidad de cuadrillas necesarias para cubrir las operaciones demandadas por la planta, esto trae como consecuencias grandes perdidas debido al deterioro que el agua produce en el material terminado que se almacena y fabrica en dicha intendencia, aparte del que le genera a la maquinaria y equipo utilizados en toda la gerencia para la producción de las bobinas y la hoja negra.

## Slide 7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido a que la fuerza laboral es reducida, los trabajos de reparación y mantenimiento se realizan en periodos de tiempo más largos, generando que las operaciones a nivel cero se detengan prolongadamente para resguardar la seguridad de los trabajadores de la planta. Esto a su vez ocasiona paradas en la producción del material final que se fabrica en la gerencia de Laminación.
Formulación del Problema

## Slide 8
Objetivos
Objetivo General
Determinar la fuerza laboral mano de obra directa requerida para el mantenimiento y reparación de techos en la gerencia de Laminación en Frío de la empresa SIDOR C.A.
Objetivos Específicos
Realizar una revisión de las actividades y recopilación de las prácticas operativas que son llevadas a cabo por los montadores de techos para hacer efectivas las reparaciones y el mantenimiento de los techos de la Gerencia de Laminación en Frío de SIDOR C.A.
1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 9
Objetivos Específicos
2
Determinar los tiempos promedios de las actividades que ejecutan el personal de mantenimiento y reparación de techos en cada estación de trabajo a través de un Estudio de Tiempo.
3
Determinar los retrasos evitables e inevitables de los trabajadores en la jornada de trabajo y la duración de cada uno.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 10
4
Establecer la frecuencia de ejecución de las actividades realizadas en el periodo estudiado.
Cuantificar la mano de obra requerida (montadores de techos) para ejecutar labores de mantenimiento y reparación de techos en la gerencia de Laminación en frío de SIDOR C.A.
5
Objetivos Específicos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 11
.
El departamento de servicios generales de la intendencia de laminación en frío de SIDOR C.A. presenta desconocimiento total en cuanto al número de trabajadores y cuadrillas requeridas para realizar las actividades de reparación y mantenimiento de los techos del área de trabajo. El conocimiento de la cantidad de trabajadores y cuadrillas es vital, puesto que se necesita para realizar los pedidos de personal a las empresas contratistas encargadas de la ejecución de dichas operaciones.
Justificación
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 12
Alcance
Este estudio se realizará en las instalaciones de la empresa SIDOR C.A. y tendrá el alcance en el personal de reparación y mantenimiento de techos departamento de Servicios Generales de la Gerencia de Laminación. El estudio se enfoca en la determinación de la fuerza laboral del personal que compone las cuadrillas de trabajo del departamento en cuestión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 13
Delimitaciones
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este trabajo se llevó a cabo a través de inspección, verificación y toma de tiempo de las actividades ejecutadas por los montadores de techos de la gerencia de laminación. Teniendo en cuenta la restricción de la obtención de tiempos por la peligrosidad del área, éstos serán tomados desde que los operadores suban a los niveles superiores hasta el descenso de los mismos, es decir se tomará la generalización de los tiempos de ejecución de labores en los techos.
La presente investigación abarcará la revisión de procedimientos y prácticas de trabajo del departamento de laminación a manera de revisar el cumplimiento de los mismos, verificando así la eficacia de los trabajadores en el desempeño de sus funciones.

## Slide 14
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la realización de esta técnica se requiere el cronometraje de todas las actividades y/o acciones que se realizan para cada tipo de tareas a realizar en el mantenimiento y reparación. Dicho cronometraje es difícil de llevar a cabo puesto que no se permite la permanencia de pasantes ni varias personas en el sitio específico del trabajo (techos) por la inestabilidad y peligrosidad del área.
Limitaciones
Los trabajadores tienden a realizar el trabajo de distinta manera al ser observados, puesto que piensan que se les esta evaluando su práctica laboral, impidiendo así la obtención de tiempos exactos y reales de las ejecuciones del trabajo.

## Slide 15
Diseño de la Investigación
El nivel de la investigación es descriptiva, la cual “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer una estructura o un comportamiento”. (2.006, Arias). La investigación describirá todos los procesos que se llevan a cabo para el mantenimiento y reparación de techos de la Gerencia de Laminación.
La investigación es aplicada, ya que buscará mejorar la situación actual en la parte de sistema de calidad del Departamento de Servicios Generales que labora en el La Gerencia d Laminación.
MARCO METODOLÓGICO

## Slide 16
Tipo de Investigación
El tipo de investigación es de campo, debido a que recogerá la información directamente de la fuente. Según Arias (2.006), este tipo de investigación se puede definir como “aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos”.
Tipo de Investigación
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Revisión Documental
Observación Directa
Entrevista
Estudio de Tiempos
MARCO METODOLÓGICO

## Slide 17
MARCO METODOLÓGICO
Fuerza Laboral Contratada
Cargo | Personal Contratado
Supervisor | 2
Montador de Techo | 8
Inspector de Seguridad | 2
TOTAL | 12
Fuerza Laboral Inactiva
Cargo | Personal Inactivo
Inspector de techos | 0
TOTAL | 0
Tabla Nº 1 Fuerza Laboral Contratada
Fuente/ Elaboración propia
Tabla Nº 2 Fuerza Laboral Inactiva
Fuente/ Elaboración propia.

## Slide 18
MARCO METODOLÓGICO
Fuerza Laboral Activa
Gerencia | Estructura A | Contratada B | Vacante C | Inactiva D | Total A-C-D+B
Lam. En Frío | 1 | 12 | 0 | 0 | 13
Factores que afectan el proceso de la reparación y mantenimiento de los techos
Falta de material
Falta de personal
Insuficiencia de horas productivas
Falta de un plan de mantenimiento preventivo
Fallas en el proceso productivo
Ausentismo del personal
Condiciones Climáticas
Tabla Nº 3. Fuerza Laboral Activa
Fuente/ Elaboración propia.

## Slide 19
MARCO METODOLÓGICO
Desviaciones presentes en el área
Los operarios están expuestos a condiciones de trabajo que aumentaban el agotamiento físico de los mismos. El ambiente contiene polvo, ácidos y altas temperaturas que contribuyen a un mayor desgaste físico.
Mayor participación de los supervisores en las actividades operativas, disminuyendo así las labores propias de supervisión y control.
Se encuentra restringido el sobretiempo; sin embargo en algunos casos las áreas requieren que el personal trabaje horas extras con el fin de cumplir con las reparaciones o no retrasarse tanto con los trabajos.
Falta de un plan de mantenimiento preventivo.

## Slide 20
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Descripción del procedimiento utilizado
Determinación del Tiempo Estándar
1
Determinación del Tiempo Total de Trabajo y Atención (TTTA).
2
3
Determinación de las Demoras Inevitables (DI).
Donde:
TPS: Tiempo Promedio Seleccionado.
n: Número de observaciones tomadas.
xi: Cada una de las lecturas de tiempo tomadas.
Donde:
TTA : Tiempo de trabajo y atención de las actividades.
TPS : Tiempo Promedio de las actividades.
Nº P: Cantidad de personas que realiza las actividades.
F: Frecuencia de ejecución de las actividades.

## Slide 21
Determinación de la Carga de Trabajo (CT).
4
Descripción del procedimiento utilizado
Donde:
TTTA: Tiempo total de trabajo y atención.
TTT: tiempo total de turno
%DI: Porcentaje de demoras inevitables
Determinación del requerimiento de Fuerza Laboral Estándar (R).
5
Donde:
TTTA: Tiempo Total de Trabajo y Atención.
TTT: Tiempo Total de Turno.
DI: Demoras Inevitables.
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

## Slide 22
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Tiempo promedio de duración de las actividades
Actividades | Tiempo Estándar (min.)
Montaje y Desmontaje de Láminas (cambio) | 2648.4
Limpieza de Techos | 609
Impermeabilización de Canales | 139
Colocación y cambio de Pantallas | 361
Acarreo de Láminas | 445.4
Recolección de Escombros | 416
Limpieza de Bajantes | 184.8
Limpieza de Canales | 0
Impermeabilización de Techos | 537.6
Total | 5341,2
Tabla Nº 4. Tiempo promedio de ejecución de actividades.
Fuente/ Elaboración propia.

## Slide 23
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Demoras Evitables
Demora | Promedio (min.) | Porcentaje (%)
Espera por material | 12 | 2.85
Espera por pistola Hiltti | 13 | 3.09
Espera por transporte | 24 | 5.71
Subir termo de agua | 07 | 1.66
Ocio | 32 | 7.61
TOTAL | 88 | 20.92
Tabla Nº 5. Tiempo promedio de ejecución de actividades.
Fuente/ Elaboración propia.

## Slide 24
Demora | Minutos
Instrucciones y Firma de permiso trabajo | 12
Concesiones por fatiga | 16
Necesidades personales | 15
Comida | 35
TOTAL | 78
Demoras Inevitables
Tabla Nº 6 Demoras Inevitables.
Fuente/ Elaboración propia.
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

## Slide 25
Frecuencia de ejecución de las actividades
Actividades | Frecuencia
Montaje y Desmontaje de Láminas (cambio) | 8
Limpieza de Techos | 4
Impermeabilización de Canales | 3
Colocación y cambio de Pantallas | 2
Acarreo de Láminas | 5
Recolección de Escombros | 2
Limpieza de Bajantes | 2
Limpieza de Canales | 0
Impermeabilización de Techos | 4
Total | 30
Tabla Nº 7. Tiempo Total de Trabajo y Atención.
Fuente/ Elaboración propia.
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

## Slide 26
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Tiempo Total de Trabajo y Atención
Actividades | Promedio (min.) | ΣFrecuencia | Tiempo Total
Montaje y Desmontaje de Láminas | 216.8 | 8 | 1734.4
Limpieza de Techos | 152.25 | 4 | 609
Impermeabilización de Canales | 129 | 3 | 387
Colocación y cambio de Pantallas | 180.5 | 2 | 361.5
Acarreo de Láminas | 222.7 | 5 | 1113.5
Recolección de Escombros | 208 | 2 | 416
Limpieza de Bajantes | 92.4 | 2 | 184.8
Limpieza de Canales | 0 | 0 | 0
Impermeabilización de Techos | 134.4 | 4 | 537.6
Tiempo Total de Trabajo y Atención |  |  | 5343.8
Tabla Nº 8. Tiempo Total de Trabajo y Atención.
Fuente/ Elaboración propia.

## Slide 27
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Carga de Trabajo

## Slide 28
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Requerimiento de la Fuerza de Trabajo
Aplicando el factor de vacaciones se obtuvo:
Montadores de techos
17.04

## Slide 29
Análisis de Resultados
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Carga de Trabajo
De acuerdo a las observaciones obtenidas de las ejecuciones realizadas por los montadores de techos referentes a labores de reparación y mantenimiento de techos se calculó la carga de trabajo, de lo que se obtuvo que los montadores de techos poseen una recarga excesiva de 1290.9 % en sus labores, razón por la cual se producen tantos retrasos en el mantenimiento preventivo y las reparaciones de los techos.
Total Fuerza Laboral Requerida
Se calculó el total de fuerza laboral requerido para el cumplimiento de sus funciones con un gran déficit de personal por lo que se ameritan la contratación de 17 montadores extras para dar abasto tanto a las reparaciones existentes y futuras como al plan de mantenimiento preventivo que debe ser llevado a cabo a nivel de techos la Gerencia de Laminación en Frío.

## Slide 30
COSTOS RELACIONADOS
Análisis de Costos
Pago de beneficios salariales unitarios.
Costos asociados a la mano de obra requerida.

## Slide 31
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Conclusiones
El requerimiento de fuerza laboral mano de obra directa o montadores de techos para el mantenimiento y reparación de techos de la Gerencia de Laminación en frío es de 17 trabajadores, los cuales serán distribuidos en las distintas áreas que conforman la gerencia.
Los trabajadores presentan una carga de trabajo excesiva que corresponde a 1290,90% de las actividades que realizan.
Existe un déficit de personal, con respecto a la cantidad que actualmente se encuentra disponible para realizar las actividades de mantenimiento y reparación.
1
2
3

## Slide 32
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Conclusiones
4
5
Las Demoras Evitables representan el 20.92% de las horas totales de trabajo diarias, ubicándolas en un alto rango de los atrasos existentes en los tiempos de atención de las reparaciones y mantenimiento.
Los montadores de techos se encuentran expuestos a condiciones de trabajos adversas como son: la exposición continua al sol, al polvo y vientos fuertes que generan inestabilidad en los techos.
Los montadores de techos están sometidos a ciertas condiciones inseguras que pueden afectar sus funciones, tales como: falta de líneas de vida en algunas áreas de trabajo, el asenso y descenso a los techos mediante escaleras marineras.
6

## Slide 33
La falta de material para realizar los trabajos que se generan ocasiona más retrasos en las actividades.
La falta de políticas efectivas de las empresas contratistas generan inconformidad en sus trabajadores por lo que generan paradas no programadas que ocasionan retrasos y pérdidas para la empresa.
Prevalece un alto número de paradas realizadas por los trabajadores de las empresas contratistas, ocasionando el retiro definitivo de algunas de las contratas que realizan las reparaciones y el mantenimiento.
7
8
9
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Conclusiones

## Slide 34
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Recomendaciones
Realizar las contrataciones del personal faltante a manera de llevar a cabo las reparaciones y mantenimiento de una manera más efectiva y eficiente.
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para aminorar el número de reparaciones a realizar.
Disminuir las cargas de trabajo para obtener mayor eficiencia en las actividades desempeñadas por los montadores de techos.
1
2
3

## Slide 35
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Conclusiones
Proporcionar y verificar la utilización de los equipos de protección personal a todos los trabajadores para evitar posibles lesiones.
Analizar la posibilidad de asumir los gastos de contratación de mano de obra requerida especificados en el Apéndice I.
5
6
Establecer medidas para reducir el índice de demoras evitables a manera de aumentar el tiempo productivo de trabajo.
4
Recomendaciones