## Slide 1: Secundarias Avanzadas – Necesidades y Posibilidades
Notes: <number>

## Slide 2: Definición Arbitraria
Se habla de “Yacimientos Maduros” en general o de “Secundarias Avanzadas” en particular, cuando no se puede seguir haciendo “Más de lo Mismo”
  A partir de ese momento se dejan de hacer “ampliaciones” directas y se comienzan a tomar medidas “correctivas” o “reactivas”
  Se hace más difícil imponer “nuestra voluntad” al reservorio
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: L. Dake. “ The Practice ...”
“Las curvas de permeabilidad relativa parecen haber sido tratadas siempre con gran veneración a lo largo de la historia de la ingeniería de reservorios”
“Se asume que estas curvas son intrínsecamente correctas y toda la teoría y la práctica se ha ensamblado para acomodarse a esta visión generalizada”
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: W. Rose - SPE 57442 - 1999.
“De una u otra forma, y actualmente por casi una centuria, la voluminosa literatura sobre este tema ha sido notoriamente influenciada por la cambiante interpretación del significado y aplicabilidad del concepto de permeabilidad relativa que continúa causando perplejidad pese a su difundido empleo”
“... el foco de mayor importancia tiene que estar relacionado a cómo medir y aplicar los datos de permeabilidad relativa cuando se emprenden estudios de simulación de los procesos de transporte en reservorio”
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Buckley & Leverett. “Mechanism of Fluid Displacement ...” Trans AIME 1942 p. 107
“En ausencia de efectos capilares y gravitatorios, fw - para una dada arena y juego de fluidos - varía sólo ligeramente con factores diferentes a Sw…”
En este supuesto se basa el empleo de las curvas de Permeabilidad Relativa y la curva asociada de Flujo Fraccional
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Necesidades y Posibilidades
Necesidad: Modelar la producción de fluidos en función de los balances Inyección-Producción y del tiempo, para sistemas tridimensionales y heterogéneos, bajo el cambiante equilibrio de fuerzas, en diferentes partes de la estructura
Posibilidad: Con las curvas KR se modela la capacidad de conducción de fluidos en función de la Sw en cada punto, para sistemas lineales y homogéneos, en ausencia de fuerzas capilares y gravitatorias
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Resultado Hasta Hoy
Medición de más y más curvas KR para mejorar la descripción posible
Simulación Numérica con más y más celdas
Al reservorio se lo trata fundamentalmente como un ente “matemático”. Se “fuerza” a la física a responder a las herramientas matemáticas disponibles
En resumen: ¡Más y más de lo mismo!
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Siguiendo el ejemplo de W. Rose (I)
1988 - "Método de Ajuste Numérico para la Obtención de curvas de Permeabilidad Relativa a partir de experiencias de desplazamiento a presión constante". Simposio de Producción de Hidrocarburos. IAPG -Bariloche
  ¡Puras Matemáticas!
1998 - "Relative Permeability Curves: The Influence of Flow Direction and Heterogeneities. Dependence of End Point Saturations on Displacement Mechanisms". SPE 39657 – Tulsa
  Primeras “anomalías” físicas
1999 - "Pseudo Relative Permeability Functions. Limitations in the Use of thr Frontal Advance Theory for 2-Dimensional Systems". SPE 54004 - LACPEC –Caracas
  Primeras “anomalías” teóricas
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Siguiendo el ejemplo de W. Rose (II)
2001 - "Scaling Up of Laboratory Relative Permeability Curves. An Advantageous Approach Based on Realistic Average Water Saturations", SPE 69394 – LACPEC – Buenos Aires
  “Parche” exitoso: Reemplazo de KR por curvas de producción en función de Sw media… ¡en medios lineales homogéneos!
2003 - "Upscaling of Relative Permeability Curves for Reservoir Simulation: An Extension to Areal Simulations Based on Realistic Average Water Saturations", SPE 81038 – LACPEC – Trinidad
  Fracaso en la extensión del “parche” a geometrías bidimensionales homogéneas
2004 - Libro “MOVIMIENTO DE FLUIDOS en reservorios de hidrocarburos”
  Planteo del problema general
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Mi “Solución” en 2004
Medir puntos extremos bajo todos los mecanismos de desplazamientos previstos
Construir las curvas de modelado teniendo en cuenta, geometría de celdas, ubicación, equilibrio de fuerzas, heterogeneidad e historia de saturaciones
Aumentar el grillado vertical a expensas del horizontal
Muchas menos celdas pero …¡Una curva para cada cara de cada celda!
¡DEMASIADO COMPLEJO!
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Alternativas de Modelado
Simulación Numérica convencional, basada en curvas KR que no modelan adecuadamente la física del desplazamiento pero aproximan la realidad en base a potencia de cálculo
Usar los mismos principios pero disminuyendo el número de celdas y agregando una descripción física más adecuada (pero más compleja)
¿Hay otras Alternativas?
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Mi Planteo Hoy
Modelado físico: Cada parámetro o algoritmo debe tener un correlato geológico o físico
Tratar de evitar los “grillados” de detalle, cuando se los emplea sólo como herramientas matemáticas
Anclar el modelado en los puntos que tienen historia de Inyección/Producción (los pozos)
No tomar la historia de producción como una curva descriptiva sino como una curva informativa
  Cada cambio de tendencia debe tener una interpretación física
Usar el reservorio como laboratorio de excelencia
  En el laboratorio convencional: PB, heterogeneidad, PE, fuerzas capilares, mojabilidad…
  En el reservorio: Equilibrio de fuerzas (generar y estudiar los transitorios), trazadores, …
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Ejemplo
Desplazamiento de laboratorio en una celda bidimensional, heterogénea, a caudales variables y con efectos comparables de fuerzas “viscosas” y “capilares”
Se trata de un escenario mucho más complejo que el analizado (sin éxito) en 2003
<number>
Notes: <number>

## Slide 15
Medio Homogéneo K=10
Canal de alta Permeabilidad K=100
<number>

## Slide 16: Modelo Empleado
Celda “homogénea” con un canal de alta permeabilidad
Caudal Variable
Un Inyector
Un Productor
Fuerzas “viscosas” y Fuerzas Capilares
<number>

## Slide 17: Resultado Experimental
<number>

## Slide 18: Resultado Experimental
<number>

## Slide 19: Resultado Experimental
<number>

## Slide 20: Metodología de Modelado y Ajuste
<number>

## Slide 21: Resultado
<number>

## Slide 22: Resultado
<number>

## Slide 23: Resultado
<number>

## Slide 24: Resumen
En el ejemplo se tomó toda el área cómo un único bloque con propiedades globales de;
  Capacidad de flujo (KR)
  Heterogeneidades (canales)
  Factores geométricos (forma del área de drenaje)
  Efectos capilares (dependientes del intervalo de tiempo y del petróleo remanente)
Cambiando los factores de mezcla se pudo reproducir una compleja historia de producción
El análisis inverso permitiría deducir las propiedades del área de drenaje a partir de los ajustes y realizar pronósticos fiables ante cambios futuros
Falta incluir efectos gravitatorios, cambios de Patterns (inversiones, pozos “in fill”), producción multicapa, etc.
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: Las “Celdas” Reales
Cada celda con sus propios coeficientes de mezcla para los diferentes algoritmos
<number>
Notes: <number>

## Slide 26: Flujo de Trabajo Actual
KR
Mediciones de Laboratorio
Modelo Geológico: Rock Types
Historia de Producción
Las curvas KR son una variable clave para el ajuste de SN
Pero… estas curvas, no se respaldan con un modelo físico (geológico)
<number>

## Slide 27: Flujo de Trabajo Propuesto
Capacidad de Producción
Mediciones de Laboratorio. PE, Pc, Heterog., Mojab.
Modelo Geológico (Estático)
Historia de Producción
Estrategia de Explotación
POIS, VPI, Tiempo
Trazadores
Modelo Dinámico (Mec. de Desplazamiento / Equil. de Fuerzas)
Medición de Transitorios de Corte de Agua
<number>

## Slide 28: Revisando los Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
<number>
Notes: <number>

## Slide 29: Revisando los Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
Los sistemas homogéneos no pueden modelar muchas de las características de los sistemas heterogéneos
Los sistemas homogéneos no pueden modelar muchas de las características de los sistemas heterogéneos
<number>
Notes: <number>

## Slide 30: Revisando los Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
Las fuerzas “viscosas” no siempre trabajan en el mismo sentido que las fuerzas espontáneas. El petróleo puede reacomodarse por efectos capilares y gravitatorios
Las fuerzas “viscosas” no siempre trabajan en el mismo sentido que las fuerzas espontáneas. El petróleo puede reacomodarse por efectos capilares y gravitatorios
Los sistemas homogéneos no pueden modelar muchas de las características de los sistemas heterogéneos
<number>
Notes: <number>

## Slide 31: Revisando los Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
Los sistemas homogéneos no pueden modelar muchas de las características de los sistemas heterogéneos
Las fuerzas “viscosas” no siempre trabajan en el mismo sentido que las fuerzas espontáneas. El petróleo puede reacomodarse por efectos capilares y gravitatorios
En secundarias avanzadas existe un caudal óptimo de Inyección/Producción
En secundarias avanzadas existe un caudal óptimo de Inyección/Producción
<number>
Notes: <number>

## Slide 32: Revisando los Conceptos Primarios
El desplazamiento multifásico se modela con curvas de Permeabilidades Relativas
Los sistemas heterogéneos pueden modelarse con sistemas homogéneos “Equivalentes”
El Petróleo se desplaza hacia donde lo empuja el agua inyectada
Más rápido se inyecta, más rápido se produce
El agua se “canaliza” por las zonas más permeables
Ninguna curva que modele la capacidad de producción únicamente como función de la Sw puede describir correctamente desplazamientos multifásicos en sistemas reales tridimensionales y heterogéneos
Los sistemas homogéneos no pueden modelar muchas de las características de los sistemas heterogéneos
Las fuerzas “viscosas” no siempre trabajan en el mismo sentido que las fuerzas espontáneas. El petróleo puede reacomodarse por efectos capilares y gravitatorios
En secundarias avanzadas existe un Caudal óptimo de Inyección/Producción
Los canales de alta permeabilidad pueden favorecer la acción de las fuerzas capilares, aumentando la velocidad de recuperación de petróleo
Los canales de alta permeabilidad pueden favorecer la acción de las fuerzas capilares, aumentando la velocidad de recuperación de petróleo
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Conclusiones
Podrían reemplazarse los millones de celdas de la SN actual por el modelado directo de los pozos usando algoritmos simples
La solución analítica permitiría la interacción directa del “History Matching”con el modelado físico y geológico de la trampa
  La solución de cada pozo individual y del conjunto debe ser compatible con el modelo estático
<number>