## Slide 1: FISICA APLICADA A LA ANESTESIOLOGIA
Una parte importante de los conocimientos que hacen posible la parte científica de la anestesiología son patrimonio de lo que en medicina se denomina "ciencias experimentales".

## Slide 2: FISICA APLICADA A LA ANESTESIOLOGIA
Se consideran ciencias experimentales aquellas que por sus características y, particularmente por el tipo de problemas de los que se ocupan pueden someter sus afirmaciones o enunciados al juicio de la experimentación. La física constituye un importante ejemplo.

## Slide 3: MEDIDA Y MAGNITUD
La operación que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma numérica es precisamente la medida.
Se denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables en un sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica.

## Slide 4: TIPOS DE MAGNITUD
Magnitudes fundamentales: constituyen la base de los sistemas de medida empleados en física; estos son la longitud, la masa y el tiempo.
Magnitudes derivadas: por ejemplo, la velocidad es la relación entre la longitud y el tiempo, por lo que se expresa en metros/segundo.

## Slide 5: SISTEMA DE UNIDADES
Definen un conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto.
Existen varios sistemas de unidades:
sistema internacional de medidas, sistema métrico decimal, sistema cegesimal, sistema natural, etc.

## Slide 6: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
Magnitud | Nombre | Símbolo
Longitud | metro | m
Masa | kilogramo | kg
Tiempo | segundo | s
Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A
Temperatura termodinámica | kelvin | K
Cantidad de sustancia | mol | mol
Intensidad luminosa | candela | cd

## Slide 7: UNIDADES DE PRESION
Presión es la magnitud que mide la fuerza que se ejerce por unidad de superficie.
En el (SI) la presión se mide en pascal (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente en un metro cuadrado.

## Slide 8: MECANICA DE FLUIDOS
es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento.
Puede subdividirse en dos campos principales: la estática de fluidos, o hidrostática, y la dinámica de fluidos, o hidrodinámica.
La aerodinámica, o dinámica de gases, se ocupa del comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de la compresibilidad.

## Slide 9: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
La materia del universo está en forma de fluidos lo cual se clasifica en líquidos y gases.
Hay dos tipos:
* líquidos, que carecen de forma propia, pero sí poseen volumen propio y son muy poco compresibles,
* gases, que carecen de forma y volumen propio, y son muy compresibles.

## Slide 10: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
Estudia los fluidos en reposo y los objetos en el seno de dichos fluidos. En un fluido en reposo la fuerza que ejerce el fluido en cada punto y sobre cada elemento solo puede ser perpendicular a la superficie del elemento; si no fuera así la fuerza se podría descomponer en una fuerza perpendicular y otra tangencial que haría moverse el elemento, con lo que no estaría en reposo. A este esfuerzo o tensión se le llama presión.

## Slide 11: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
El estudio de los fluidos en equilibrio constituye el objeto de la estática de fluidos, una parte de la física que comprende la hidrostática o estudio de los líquidos en equilibrio, y la aerostática o estudio de los gases en equilibrio y en particular del aire.

## Slide 12: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
Densidad : Relación entre su masa y el volumen.
Densidad absoluta es la masa de la unidad de volumen de un cuerpo. Ella depende del peso molecular y de la cantidad de moléculas contenidas, de su grado de aglomeración, que depende de las fuerzas de atracción intermolecular y de la temperatura; agregándose en los gases la presión.

## Slide 13: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
La densidad relativa de una sustancia es el cociente entre su densidad y la de otra sustancia diferente que se toma como referencia o patrón.

## Slide 14: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
VOLUMEN ESPECIFICO: la masa de toda sustancia (en cualquier estado físico) ocupa un volumen inversamente proporcional a su densidad.

## Slide 15: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
Los sólidos y los líquidos son incompresibles, por lo tanto sus volúmenes pueden modificarse exclusivamente mediante cambios térmicos,

## Slide 16: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
Los gases, en cambio modifican sus volúmenes no sólo a causa de las variaciones térmicas, sino también a las de presión, de donde el volumen específico de los mismos se encuentra en relación inversamente proporcional a la presión a que son sometidos.

## Slide 17: ESTATICA DE LOS FLUIDOS
TEMPERATURA: Es una medida de nivel de agitación interna de las partículas que constituyen un cuerpo, nivel expresado por el valor de su energía cinética media (teoría cinético-molecular de la materia).

## Slide 18: DINAMICA DE LOS FLUIDOS
FLUJO: Los términos flujo o caudal se utilizan indistintamente para definir el volumen de un determinado fluido que pasa por un sitio en un tiempo dado. Flujo= Volumen/Tiempo.

## Slide 19: DINAMICA DE LOS FLUIDOS
El movimiento de partículas linealmente, en capas paralelas, (flujo laminar).
Fluidos en movimiento es el flujo turbulento donde el desplazamiento de las moléculas del fluido no son paralelas, sino irregulares.

## Slide 20: DINAMICA DE LOS FLUIDOS
La fricción interna de las moléculas de los fluidos en movimiento se llama viscosidad (resistencia interna).
Resistencia Se mide por la diferencia de presión entre los puntos de entrada y salida de un sistema dado para una velocidad dada de flujo o grado.

## Slide 21: DINAMICA DE LOS FLUIDOS
Ley de Poiseuille El volumen de un fluido emitido por un tubo es proporcional a la cuarta potencia de su diámetro.

## Slide 22: DINAMICA DE LOS FLUIDOS
Si se duplica el radio, y la diferencia de presiones entre los extremos del tubo se mantiene igual, el flujo aumenta 16 veces. Si en cambio, se duplica el radio, y se mantiene constante el flujo, la resistencia disminuye 16 veces. Si se duplica la longitud del tubo, manteniendo las demás variables constantes, la resistencia también se duplica, a menos que el flujo se reduzca a la mitad.

## Slide 23: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
En la práctica clínica anestesiológica, generalmente el flujo de gas a lo largo de un tubo tiene un comportamiento laminar, pero cuando la velocidad del flujo aumenta, se alcanza una velocidad crítica con la cual el flujo tiende a hacerse turbulento.

## Slide 24: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
En un sistema de presión hidrostática y velocidad de fluido o gasto constante, la cantidad de fluido que pasa por un determinado punto en la unidad de tiempo será la misma, cualquiera que sea el sitio elegido para medir el gasto.

## Slide 25: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
Teorema de Bernoulli. Paso de fluidos en tubos de diámetro variable: la velocidad de un fluido en un tubo de diámetro variable, es inversamente proporcional al área de sección.

## Slide 26: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
En 1797 Venturi demostró que un fluido que se mueve por un tubo de diámetro variable vuelva a ejercer la misma presión lateral que ejercía antes de la constricción, la porción distal del tubo tendría que dilatarse gradualmente (sin exceder de 15°).

## Slide 27: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
Combinando la teoría de Bernoulli, es decir, la presión lateral es menor donde la velocidad es mayor, con el principio de Venturi se logra la construcción del inyector.
Los medidores de flujo para gases más usados actualmente en aparatos de anestesia son los rotámetros llamados de resistencia variable, en donde un pequeño flotador o rotor se desplaza libremente empujado por el flujo de gas dentro de un tubo vertical transparente y ligeramente cónico.

## Slide 28: APLICACIONES EN ANESTESIOLOGIA
La escala de cada rotámetro ha sido calibrada para un determinado gas, y no puede servir para medir el flujo de otro gas, que no tenga su misma densidad y viscosidad. La viscosidad en micropoises a 20° C del aire es 180, del oxígeno 193, y del óxido nitroso 136. La densidad aire= 1, para el aire obviamente es de 1.0, para el oxígeno 1.1 y para el óxido nitroso 1.53.

## Slide 29: DINAMICA DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS EN ANESTESIA
Los sistemas con absorción de CO2, en los cuales se permite la reinhalación de los gases, presentan como ventajas, la conservación del calor y humedad dentro del circuito, ahorro de anestésico por ser bastante eficiente, y reducción de la contaminación ambiental.

## Slide 30: DINAMICA DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS EN ANESTESIA
En base al importante criterio de reinhalación o no de los gases, los circuitos anestésicos se agrupan en dos categorías:
A) Sin reinhalación, B) Con reinhalación.

## Slide 31: FISICA DE LOS GASES Y VAPORES APLICADA A LA ANESTESIOLOGIA

## Slide 32: FISICA DE GASES Y VAPORES APLICADA A LA ANESTESIA
La anestesia por vía pulmonar se realiza mediante la administración de uno o varios anestésicos inhalatorios en forma de gas o vapor mezclados con un gas vector que es el oxigeno, el aire o ambos.

## Slide 33: FISICA DE GASES Y VAPORES
GAS sustancia que a presión y temperatura ambiente, solo existe en estado gaseoso, se comprimen dentro de bombonas y se administran tras una simple expansión.
VAPOR estado gaseoso de una sustancia que a presión y temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, es el conjunto de moléculas presentes por encima de la fase líquida.

## Slide 34: ESTADO GASEOSO
La materia se presenta en función del tipo de átomos y moléculas que la constituyen y de su contenido energético.
El GAS esta formado por moléculas y átomos separado por grandes espacio vacios; de ahí su grande expansibilidad y compresibilidad.
Las partículas están en movimiento continuo, la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura.

## Slide 35: TRANSFORMACION LIQUIDO-GAS
VAPORIZACION es el paso del estado líquido al gaseoso puede hacerse por evaporación y ebullición, se produce cuando la presión de vapor es igual a la presión que soporta el líquido.
Notes: <number>
<number>

## Slide 36: TRANSFORMACION LIQUIDO-GAS
La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la presión de la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida, para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico.
En la situación de equilibrio, las fases se denominan líquido saturado y vapor saturado.

## Slide 37: TRANSFORMACION LIQUIDO-GAS
* Imaginemos una burbuja de cristal en la que se ha realizado el vacío y que se mantiene a una temperatura constante; si introducimos una cierta cantidad de líquido en su interior éste se evaporará rápidamente al principio hasta que se alcance el equilibrio entre ambas fases.

## Slide 38: TRANSFORMACION LIQUIDO-GAS
El equilibrio dinámico se alcanzará más rápidamente cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el líquido y el vapor, pues así se favorece la evaporación del líquido.

## Slide 39: PROPIEDADES QUE FACILITAN LA VAPORIZACION
Bajo punto de ebullición.
Presión de vapor saturante elevada.
Buen arrastre del vapor por el gas vector.
Gran superficie de evaporación.
Temperatura elevada.

## Slide 40: TRANSFORMACION GAS-LIQUIDO
Licuefacción o licuación de los gases es cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, por acción de la temperatura y el aumento de presión, o ambos.

## Slide 41: TRANSFORMACION GAS-LIQUIDO
Al enfriar un gas:
*disminuye la energía cinética molecular
* Aumentan las fuerzas de interacción molecular
* Las moléculas se aproximan hasta que el gas se transforma en líquido.
* El volumen ocupado por el gas disminuye.

## Slide 42: TRANSFORMACION GAS-LIQUIDO
Se puede licuar un gas comprimiéndolo con una presión suficiente, siempre y cuando se disminuya su temperatura por debajo de un valor critico especifico de cada gas.
La temperatura crítica es la temperatura a la que el calor de vaporización se hace nulo.
Por debajo de esta, la energía cinética de las moléculas es menor que sus fuerzas de interacción permitiendo una licuefacción por compresión.

## Slide 43: TRANSFORMACION GAS-LIQUIDO
El oxigeno tiene una temperatura critica netamente inferior a la temperatura ambiente de ahí que siempre esta en forma de gas.
La temperatura crítica del CO2, ciclopropano, N2O son superiores a la temperatura ambiente por eso se encuentran en estado líquido dentro de las bombonas.

## Slide 44: FISICA DE GASES Y VAPORES
Masa volúmica es la masa de la unidad de volumen de una sustancia y depende de la temperatura.
La masa volúmica de un gas o de un vapor es el peso en gramos de un litro del mismo.

## Slide 45: FISICA DE GASES Y VAPORES
La densidad de un gas o de un vapor es la relación entre su peso y el del mismo volumen de aire en condiciones identicas de presión y temperatura.
Todos los gases inhalatorios (a excepción del etileno) son mas pesados que el aire; por eso se propagan en dirección al suelo.

## Slide 47: LEY DE BOYLE-MARIOTTE
A temperatura constante, el volumen de una determinada masa de gas es inversamente proporcional a la presión.

## Slide 48: LEY DE BOYLE -MARIOTTE
A mayor presión menor volumen.

## Slide 49: LEY DE BOYLE-MARIOTTE
A menor presión Mayor volumen.

## Slide 50: LEY DE CHARLES
Relaciona el volumen y la temperatura de un gas, mantenido a una presión constante.
Al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye.

## Slide 51: LEY DE GAY LUSSAC
A un volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura.
A mayor temperatura mayor presión y a menor temperatura menor presión.

## Slide 52: LEY DE AVOGADRO
"Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas“.
O dicho de otro modo, el volumen de un número de moléculas es independiente de su identidad química. Se ha demostrado que el volumen en condiciones normales de un mol de gas es 22.414 litros

## Slide 53: LEY DE AVOGADRO
A 0° y 760 mmHg una molécula gramo de un anestésico volatil se transforma en 22,414 litros de vapor. Asi que 197,4 gr de halotano líquido se transforman en 22,414 L de vapor.

## Slide 54: ECUACION DE GASES IDEALES
La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es: P.V=n.R.T
Donde:
P= Presión
V= Volumen
n= Moles de Gas.
R= Constante universal de los gases ideales .
T= Temperatura absoluta

## Slide 55: GASES IDEALES
Se considera gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía cinética).

## Slide 56: GASES IDEALES
* Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales; pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de las de los gases ideales.

## Slide 57: LEY DE DALTON
En una mezcla gaseosa, cada gas ejerce la presión que ejercería si ocupara él solo el volumen total.
La presión ejercida por una mezcla de diversos gases depende del número total de moléculas, y no de que estas pertenezcan a un gas determinado ; cada gas ejerce una presión parcial y la suma de estas constituye la presión de la mezcla de gases.

## Slide 58: LEY DE DALTON
La presión parcial de un gas (PG) es igual a su concentración fraccionaria (CF) multiplicada por su presión barométrica (PB).
PG= CF x PB
La concentración fraccionaria llamada también concentración molar se expresa como una fracción y no como un porcentaje.
%concentración= F x 100

## Slide 59: MEZCLA DE GASES-PRESIONES PARCIALES
La concentración de oxigeno en el aire inspirado es de 20,93% por lo que su presión parcial sera:
PG = CF x PB
PG = 0,2093 x 790 mmhg
PG = 159 mmhg
CO2 es O.O4% , N2 es 79.03%

## Slide 60: LEY DE DALTON
Se cumple para presiones cercanas a la atmosférica, pero pierde precisión a las altas presiones que hay en las bombonas de N2O y CO2. Debido a la compresión del primer gas, al añadir el segundo, disminuye la concentración fraccionaria de aquel, las concentraciones realmente administradas depende de los volúmenes introducidos en la bombona.
Notes: <number>
Iooahhxgxv
<number>

## Slide 61: LEY DE HENRY:SOLUBILIDAD DE LOS GASES Y VAPORES
“A temperatura constante la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión externa”.

## Slide 62: LEY DE HENRY
La solubilidad de los gases en la sangre y los tejidos tienen un papel fundamental en la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios.
El efecto anestesico de los agentes muy solubles se produce mas lentamente pues se debe administrar una cantidad mayor para que alcance la concentración alveolar necesaria.

## Slide 63: LEY DE HENRY:SOLUBILIDAD DE LOS GASES Y VAPORES
*Al disminuir la presión parcial de los distintos gases, disminuye la solubilidad de los mismos en la sangre, con el consiguiente riesgo de una eventual formación de burbujas. Para evitarlo, esta descompresión debe efectuarse lentamente.