## Slide 1
RED HÍBRIDA DE FIBRA ÓPTICA Y CABLE COAXIAL

## Slide 2
ACCESO
La red de Acceso esta compuesta por:
Cable coaxial blando con o sin mensajero.
Splitters, acopladores direccionales internos.
Amplificadores internos.
Acometida. Red de acceso aéreo, subterráneo o caja de distribución.
Filtros y Anclajes.
Equipos del cliente:
Televisor.
Computador.
Telefono.

## Slide 3
ACCESO
La red de Acceso es la red del cableado que interconecta los puntos de terminación de red de los multitaps con cada cliente en particular, es decir todo el cableado que parte desde el tap y continua con la distribución de los puntos de servicio instalados en el cliente mas los dispositivos utilizados para las derivaciones.

## Slide 4
ACCESO
La red de Acceso también comprende la instalación de los equipos como cable módems, decodificadores, dispositivos como splitters, filtros y cable coaxial. Esta imagen ilustra como seria la instalación de los servicios de Televisión, Internet y Telefonía en un suscriptor.

## Slide 5
DISPOSITIVOS PASIVOS
Splitter 2 vias: perdida de 3.5 db en cada salida
Splitter 3 vias: perdida de 3.5 db por una salida y 7 db por las dos restantes

## Slide 6
DISPOSITIVOS PASIVOS
Splitter 4 vias: perdida de 7db por cada salida
Acoplador Direccional DC 12: pierde 12 db por TAP , Acoplador Direccional DC 9: pierde 9 db por TAP, Acoplador Direccional DC 6: pierde 6 db por TAP.

## Slide 7
DISPOSITIVOS PASIVOS
Filtros : Filtro cable isolater: Bloque el voltaje generado en los TV del suscritor. Elimina diferencias de tierra.
Filtro HP(High Pass) 4 - 53 MHz: Corta el retorno de 5 a 42 MHz y deja pasar 50 a 860 MHz. se usa solo en TV analoga (basica).

## Slide 8
DISPOSITIVOS PASIVOS
Filtro WHP (Pasa Banda) 5 - 13 MHz: Permite el paso de 5 a 13 MHz y 50 a 860 MHz. Se instala en TV avanzada evita ingreso de ruido al retorno del deco.
Filtro Internet: Corta de 50 a 630 MHz permite el paso de retorno y el canal 93, para dato de modem; corta TV analoga y avanzada. Se instala solo para internet y telefonia

## Slide 9
DISPOSITIVOS PASIVOS

## Slide 10
DISPOSITIVOS PASIVOS

## Slide 11
DISPOSITIVOS PASIVOS

## Slide 12
DISPOSITIVOS PASIVOS
Atenuador mezclador: Dispositivo pasivo diseñado para ajustar el nivel de Recepción de los Cable Modem y de los MTA. Atenúa el canal de Recepción (Rx) manteniendo el nivel del canal de Transmisión (Tx).
Los valores de atenuación son los siguientes:
3 dB Etiqueta Azul
6 dB Etiqueta Roja
9 dB Etiqueta Verde
12 dB Etiqueta Violeta
15 dB Etiqueta Amarilla

## Slide 13
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Análisis Estructura Interna
Paso1
Ubicación punto de Internet
Ubicación puntos de T.V.
Verificación de Distancias

## Slide 14
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Verificación de Niveles y Acometida
Paso2
Niveles Tap:
Ch 115: 16 dBmV
Ch 2: 12 dBmV
Niveles RET:
Oscilador: Subir 4 dBmV
Tap:
14 x 8

## Slide 15
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Como Distribuir la Señal?
Paso
3
13mts
12mts
30mts
Internet
TV2
TV1

## Slide 16
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Paso
4
Diseño Interno
1. Tender RG-6 hasta el 1er TV
Instalar DC-9
2. Tender Cable RG-6 e Instalar DC-9 Para llevar señal a TV1
Instalar DC-6
5. Tender Cable RG-6 Para llevar señal al Cable Modem
Internet
TV2
TV1
13mts RG-6
12mts RG-6
30mts
RG-6
3. Tender Cable RG-6 e Instalar DC-9 Para llevar señal a TV2

## Slide 17
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Paso
5
Diseño Interno

## Slide 18
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES
Paso
6
Diseño Interno

## Slide 19
PERDIDAS DE SENAL
Perdidas del cable RG -6 por distancia con relación a la frecuencia.
FRECUENCY (MHz) | dBmV / 100 m
5 | 1.90
55 | 5.25
250 | 10.82
300 | 11.64
350 | 12.63
400 | 13.61
450 | 14.44
500 | 15.23
550 | 16.08
600 | 16.73
750 | 18.54
865 | 20.01
1000 | 21.49

## Slide 20
PERDIDAS DE SENAL
Perdidas del cable RG -11 por distancia con relación a la frecuencia.
FRECUENCY (MHz) | dBmV / 100 m
5 | 1.25
55 | 3.15
250 | 6.72
300 | 7.38
350 | 7.94
400 | 8.53
450 | 9.02
500 | 9.51
550 | 9.97
600 | 10.43
750 | 11.97
865 | 13.05
1000 | 14.27

## Slide 21
PERDIDAS DE SENAL
Perdidas del cable RG -11 por distancia con relación a la frecuencia.
FRECUENCY (MHz) | dBmV / 100 m
5 | 1.25
55 | 3.15
250 | 6.72
300 | 7.38
350 | 7.94
400 | 8.53
450 | 9.02
500 | 9.51
550 | 9.97
600 | 10.43
750 | 11.97
865 | 13.05
1000 | 14.27

## Slide 22
Determinación del nivel de operación requerido por el sistema de retorno
Debido a que la vía de retorno en un sistema de banda ancha, funciona en un concepto de ganancia unitaria, el sistema necesita determinar el nivel de entrada de retorno requerido a cada uno de los equipos activos.
Este nivel de entrada debe estar usualmente entre los valores de 15 dBm a 20 dBm

## Slide 23
Determinación del nivel de operación requerido por el sistema de retorno
Después de que el sistema de HFC se ha alineado en ambas direcciones, cada salida Cablemodem debe ser ajustado, para dar un nivel de + 15,0 o 20,0 + dBmV en cada entrada del Nodo amplificador o Amplificador de RF. Esto se hace automáticamente por DOCSIS el sistema operativo.

## Slide 24
Pérdida de la señal entre Cablemodem y la entrada del amplificador de retorno.

## Slide 25
Niveles de Recepcion y Transmision de un Cablemodem
Nivel de recepción en Foprward: Para todos los modems
-15 dBmV a 15 dBm como maximo
-12 dBmV a 12 dBmV recomendado
Niveles de Retorno:
+8 dBmV to +58 dBmV maximum for QPSK. (DOCSIS 1.x)
+8 dBmV to +55 dBmV maximum for 8 QAM and 16 QAM. (DOCSIS 1.x)
+8 dBmV to +54 dBmV maximum for 32 QAM and 64 QAM. (A-TDMA OCSIS 2.0)
+8 dBmV to +53 dBmV maximum for S-CDMA DOCSIS 2.0 modulation rates. Recommended upstream signal levels are +35 dBmV to +52 dBmV.