## Slide 1: Introducción de conceptos de diseño de red
Notes: <number>

## Slide 2: Objetivos
Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Explicar qué factores se deben considerar cuando se diseña e implementa la capa núcleo de una red.
Explicar qué factores se deben considerar cuando se diseña e implementa la capa de distribución de una red.
Explicar qué factores se deben considerar cuando se diseña e implementa la capa de acceso de una red.
Describir las ventajas y las implicaciones de seguridad de la creación de granjas de servidores.
Describir las consideraciones de la implementación de un diseño de red inalámbrica.
Describir los factores que afectan la implementación de VPN, incluso cómo se puede asistir a los trabajadores remotos.
Notes: <number>

## Slide 3: Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Requerimientos de la red:
Facilidad de administración
Recuperación rápida
Tiempo de respuesta de aplicación
Resolución rápida de problemas
Notes: <number>

## Slide 4: Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Cuatro objetivos de diseño de red clave:
Escalabilidad
Disponibilidad
Seguridad
Capacidad de administración
Notes: <number>

## Slide 5: Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Un diseño jerárquico es mejor que uno horizontal o plano, porque divide la red en segmentos lógicos más manejables.
Capa núcleo: conecta dispositivos de la capa de distribución.
Capa de distribución: interconecta LAN pequeñas.
Capa de acceso: proporciona conexiones para hosts y dispositivos finales.
Notes: <number>

## Slide 6: Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Subdivisión del modelo de tres capas en áreas modulares:
Campus empresarial: equipo de red de operación independiente
Granja de servidores: el data center de la empresa
Perímetro empresarial: punto de entrada y salida de la empresa y conexión con el exterior
Así se crea una red determinística, expandible, modular y escalable
Notes: <number>

## Slide 7: Explicación de cómo un diseño de red jerárquico crea una red escalable, confiable y estable
Pasos de los proyectos de diseño de red:
Identificar los requerimientos de la red.
Caracterizar la red existente.
Diseñar la topología de red y soluciones.
Un enfoque usual es el diseño de arriba hacia abajo
Es importante analizar que modificaciones pueden modificar solo una parte de la red o bien la red entera
Notes: <number>

## Slide 8: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa núcleo de la red
Red troncal que permite la comunicación entre redes
Objetivos de la capa núcleo:
  Proporcionar un tiempo de actividad del 100%.
  Maximizar la producción total.
  Facilitar el crecimiento de la red.
Se recomienda utilizar enlaces redundantes y topología tipo mesh
Notes: <number>

## Slide 9: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa núcleo de la red
Combinación de enrutamiento y conmutación en el mismo dispositivo dependiendo de los enlaces activos
Redundancia y balanceo de carga
Alta velocidad y enlaces agregados
Convergencia rápida (Convergencia: cuando todos los enrutadores tienen info completa y precisa de la red)
Notes: <number>

## Slide 10: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa núcleo de la red
Topología de malla completa
Topología de malla parcial
Prevención de fallas
La redundancia también debe existir a nivel eléctrico (UPS, fuentes duales, etc)
Reducción de errores humanos: mal diseño!!!
Notes: <number>

## Slide 11: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de distribución de la red
Objetivos de la capa de distribución:
Filtrado y administración de flujos de tráfico
Políticas de control de acceso
Sumarización de rutas
Aislamiento de la capa núcleo de las fallas de la capa de acceso
Enrutamiento entre las VLAN
En la capa de distribución se puede reducir el tamaño de los dominios de falla
Notes: <number>

## Slide 12
Switch block: despliegue de routers y switches en pares para prevenir la caída de la red en caso de falla
Los enlaces redundantes mejoran la estabilidad y confiabilidad de la red y el RSTP asegura rápida convergencia en caso de usar un enlace de respaldo.
Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de distribución de la red
Notes: <number>

## Slide 13: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de distribución de la red
Explicar cómo las ACL filtran el tráfico para brindar seguridad y permitir la administración de tráfico
También existen ACLs complejas
Dinámica: en un enrutador cerrado, si se ingresa por telnet se gana acceso
Reflexiva: solo deja pasar tráfico de respuesta si viene de afuera
Basada en tiempo: se activan solo en determinados periodos de tiempo. http://www.orbit-computer-solutions.com/Complex-ACLs.php
Notes: <number>

## Slide 14: Práctica de Laboratorio
Laboratorio 1.3.4.4

## Slide 15: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de distribución de la red
Recordar el concepto de sumarización de ruta y cómo se implementa en la capa de distribución de la red
Notes: <number>

## Slide 16: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Ubicación física del equipo, recordar que la seguridad empieza por aquí
Armarios de cableado
Redes convergentes (equipos que requieren atenciones diferentes)
Disponibilidad (100% del tiempo)
Notes: <number>

## Slide 17: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Diseño para hacer una red manejable:
  Estructuras de denominación (nombres adecuados)
  Arquitectura de VLAN
  Patrones de tráfico
  Estrategias de asignación de prioridad
Estandarizar procesos dentrode la red
Documentar!!!!!
Notes: <number>

## Slide 18: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Topologías en estrella: fáciles de instalar y configurar, pero son un punto único de fallo.
Topologías de malla: brindar redundancia pero conllevan más configuración y hardware
Notes: <number>

## Slide 19: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Funciones de las VLAN:
Separar y clasificar el tráfico.
Controlar los broadcasts.
Recomendación: contener varias VLAN dentro de un solo armario de cableado.
Notes: <number>

## Slide 20: Práctica de Laboratorio
Laboratorio 1.4.3

## Slide 21: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Calidad de servicio en el extremo de la red:
Clasificación de tráfico según su tipo.
Prioridad asignada según su clasificación.
Notes: <number>

## Slide 22: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Riesgos de seguridad en el extremo de la red:
Autenticación.
Seguridad de la transmisión inalámbrica.
Dar seguridad al usuario final, ya que este es un punto de entrada común.
Ingeniería Social.
Notes: <number>

## Slide 23: Práctica de Laboratorio
Laboratorio 1.4.5.2
SANS Site: http://www.sans.org/

## Slide 24: Explicación de los factores que se deben tener en cuenta al diseñar la capa de acceso de la red
Medidas de seguridad en la capa de acceso:
Seguridad física.
Contraseñas seguras.
SSH.
Deshabilitación de los puertos no usados.
Política de seguridad.
Notes: <number>

## Slide 25: Práctica de Laboratorio
Laboratorios 1.4.6.2 y 1.4.6.3
Password recovery sequences: http://www.cisco.com/warp/public/701/61.pdf

## Slide 26: Descripción de las ventajas e implicaciones de seguridad de la creación de granjas de servidores
La granja de servidores es una centralización
Puntos de entrada y salida definidos para el tráfico de la red
Enlaces de alta capacidad redundantes
Balanceo de carga y recuperación tras fallas
Menor costo al brindar servicios
Notes: <number>

## Slide 27: Descripción de las ventajas e implicaciones de seguridad de la creación de granjas de servidores
Firewalls
Funciones de seguridad del switch LAN
Sistemas de prevención y detección de intrusiones
Balanceadores de carga
Dispositivos de administración y análisis de la red
Hoy en día la DMZ también tiene restricciones, antes no
Notes: <number>

## Slide 28: Descripción de las ventajas e implicaciones de seguridad de la creación de granjas de servidores
En la granja de servidores:
Desarrollo de redundancia para una alta disponibilidad
Virtualización: múltiples servidores en un solo equipo físico
Notes: <number>

## Slide 29: Descripción de las consideraciones de la implementación de un diseño de red inalámbrico
‏Se deben estudiar muy bien los requerimientos del cliente, entre los que pueden estar:
Roaming
Autenticación.
Servicios y aplicaciones.
Encriptación.
Cobertura y cantidad de usuarios.
Notes: <number>

## Slide 30: Descripción de las consideraciones de la implementación de un diseño de red inalámbrico
Diseño WLAN físico: usualmente el más sencillo
Decisión del diseño de la topología física
Diseño WLAN lógico: usualmente más complicado
Generalmente hay acceso abierto de invitados y acceso seguro de empleados
En el caso seguro no se muestra el SSID, se encripta, autentica, se usan VPNs y firewall
Redes en VLANs diferentes
Notes: <number>

## Slide 31: Descripción de los factores que afectan la implementación de VPN
Algunos aspectos a considerar respecto al acceso remoto de la redes:
Costo del ancho de banda
Calidad de servicio
Seguridad
Acceso remoto
Notes: <number>

## Slide 32: Descripción de los factores que afectan la implementación de VPN
Opciones de interconexión:
Tecnologías WAN tradicionales: líneas dedicadas, circuit & packet switched, Frame relay, ATM
Tecnologías WAN más modernas: xDSL, Metro Ethernet, Cable modem, WiMaX, MPLS
Notes: <number>

## Slide 33: Descripción de los factores que afectan la implementación de VPN
Hoy en día la forma más popular de proporcionar conectividad remota es mediante VPNs
Notes: <number>

## Slide 34: Resumen
Los cuatro requerimientos técnicos clave del diseño de red son: escalabilidad, disponibilidad, seguridad y capacidad de administración.
Los proyectos de red implican identificar los requerimientos, caracterizar la red existente y diseñar topología de red y soluciones.
La redundancia en la capa núcleo mantiene la red funcionando, incluso cuando un dispositivo o enlace falla.
La eficacia del enrutamiento en la capa de distribución aísla el núcleo de las fallas de la capa de acceso.
Las subredes IP y VLAN son el método más común para separar grupos de usuarios y tráfico dentro de la capa de acceso de la red.
Notes: <number>