## Slide 1: Analizador en tiempo real de calidad de servicio en redes IP
Notes: <number>

## Slide 2: Internet
Red diseñada a principios de los 60
Sin garantías de entrega ni tiempo acotado
  Principio Best-Effort
Sin estado
  Cada paquete es enrutado de forma independiente
No cumple las expectativas de las redes modernas
  Streams multimedia
  Voice over IP
  Videoconferencia
Notes: <number>

## Slide 3: Internet Protocol
IP: Protocolo red
  Versiones IPv4 e IPv6
TCP: Protocolo de transporte
  Retransmisiones
  Ordenación de datagramas
  Control de flujo
Notes: <number>

## Slide 4: Flujo
Definición:
  Conjunto de datagramas que pertenecen a una misma comunicación
Los datagramas tienen en común:
  Dirección origen
  Dirección destino
  Puerto origen (TCP/UDP)
  Puerto destino (TCP/UDP)
Unidireccional

## Slide 5: Calidad de Servicio
QoS – Quality of Service
Arquitecturas de QoS
  Integrated Services
    Actúan sobre flujos
  Differentiated Services
    Actúan sobre clases
Permiten asignar diferentes prioridades
  Políticas de colas
Notes: <number>

## Slide 6: Medidas de Calidad de Servicio
Cuatro medidas básicas para caracterizar el tráfico:
  Throughput
  One Way Delay (OWD)
  IP Delay Variation (IPDV)
  One Way Packet Loss (OWL)
Service Level Agreement (SLA)
Notes: <number>
remarcar unidireccionalidad de las medidas, debido a rutas diferentes o políticas aplicadas de forma asimétrica

## Slide 7: Calidad de Servicio – Ejemplo
 | Throughput | OWD | IPDV | OWL
Tipo 1 | 64 Kbps | bajo |  | 
Tipo 2 | 2 Mbps |  | bajo | bajo / nulo
Tipo 3 |  |  |  | 
Ejemplo de contrato (SLA)

## Slide 8: Calidad de Servicio - Ejemplo
1
2
3

## Slide 9: ORENETA
One way delay REaltime NETwork Analyzer

## Slide 10: Características
Medidas extremo a extremo
Medidas pasivas
Visualización de flujos en tiempo real
Reconocimiento automático de flujos comunes
IPv4/IPv6
Multicast (medidas entre el emisor y un receptor)

## Slide 11: Características
Cálculo de medidas QoS:
  Throughput (bits/s)
  Packets per second (paquetes/s)
  Inter-packet delay (segundos)
  Packet size (octetos)
  One way Delay (segundos)
  IP Delay variation (segundos)
  One way packet loss (paquetes/s)
Arquitectura Cliente/Servidor
Filtros
Almacenado de datos

## Slide 12: Flujos comunes
Punto de análisis
Punto de análisis

## Slide 13: Medida del One Way Delay
Es el tiempo de viaje de un paquete entre dos puntos de la red
No es el Round Trip Time / 2
  El RTT es calculado por la utilidad ping
  El paquete puede tomar diferentes caminos
  Puede haber diferente nivel de congestión
  Pueden haber diferentes políticas QoS
Se necesita
  Tomar el tiempo en los dos puntos de la red
  Identificar el mismo paquete en los dos punto de medida (función identificadora)
  Los puntos deben estar sincronizados

## Slide 14: Medida del One Way Delay (II)
Red
t1
t2
One Way Delay = t2 – t1
Datagrama IP

## Slide 15: Campos identificadores IPv4
versión
tipo de servicio (TOS)
Longitud total (octetos)
identificador
desplazamiento de fragmento
flags
time to live (TTL)
protocolo
checksum cabecera
dirección IP origen
dirección IP destino
long. cabecera
opciones (si existen)
16
0
15
31

## Slide 16: Campos identificadores IPv6
dirección IP destino
longitud de datos
tipo de tráfico
versión
etiqueta de flujo
siguiente cabecera
límite de saltos
dirección IP origen
0
16
31
15
Notes: <number>
2.2*10^20 direcciones por centímetro cuadrado
prescindir de cabeceras de extensión. No aportan gran valor.

## Slide 17: Función identificadora
Permite la identificación de paquetes IPv6
CRC – 32 (4 octetos)
  campos invariables en el recorrido
  puertos origen y destino TCP/UDP
  40 octetos de datos
No analiza los datos de usuario
Sirve como clave de dispersión (hash)

## Slide 18: Arquitectura
Red
copia
copia
Sonda
Sonda
red de control
Analizador
GPS
GPS
Modelo Cliente / Servidor
  Servidor: sondas
  Cliente: analizador

## Slide 19: Sonda
Plataforma Linux
Lenguaje C
Basada en Libpcap
  API de tcpdump o Ethereal
  Incorpora compilador/optimizador para los filtros
Prescinde de threads
  Sólo las versiones de Libpcap a partir de 0.7.x son thread-safe.

## Slide 20: Sonda – Marca de tiempo
Marca de tiempo establecida por el reloj del sistema operativo
Wire Time vs User Time
Network Time Protocol (NTP)
  PPSKit
  Global Positioning System (GPS)
controlador
específico
controlador
genérico
red
hardware
int
netif_rx(buffer) {
...
do_gettimeofday();
...
}
Wire time
User time

## Slide 21: Mensajes hacia el analizador
Campo | Longitud | Descripción
protocolo | 1 octeto | protocolo IP (4 o 6)
segundos | 4 octetos | marca de tiempo: segundos
microsegundos | 4 octetos | marca de tiempo: microsegundos
crc | 4 octetos | identificador generado
longitud | 2 octetos | tamaño del paquete IP
origen | 4 o 16 octetos | dirección origen (IPv4 o IPv6)
destino | 4 o 16 octetos | dirección destino (IPv4 o IPv6)
tprotocol | 1 octeto | protocolo de transporte
origen | 2 octetos | puerto TCP/UDP origen
destino | 2 octetos | puerto TCP/UDP destino
Tráfico analizado | Tráfico de control (aprox)
IPv4 (1500 octetos) | 8%
IPv4 (64 octetos) | 100%
IPv6 (1500 octetos) | 11%
IPv6 (64 octetos) | 150%
Formato del mensaje
Tráfico de control

## Slide 22: Sonda – Resúmen proceso
Captura de paquetes a nivel de enlace en modo promiscuo (privilegiado)
  Ethernet (10, 100, 1000, …)
  Wireless
  ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Reconocimiento de protocolos
Creación de identificador de paquete
  CRC – 32
Composición de mensaje
Envío al analizador
Notes: <number>
Wireless = Ethernet

## Slide 23: Analizador
Programado íntegramente en Java
Funciones
  Ofrece interacción con el usuario
  Realiza el cálculo de las medidas
  Controla las sondas
Sin sincronización
  Obtiene la información temporal de las marcas de tiempo de los paquetes
Multi-threaded
Gráficas dinámicas

## Slide 24: Identificación de flujos comunes
Cada paquete pertenece a un flujo
  Dirección IP origen
  Dirección IP destino
  Puerto origen (TCP/UDP)
  Puerto destino (TCP/UDP)
Si un mismo flujo se observa en ambas sondas es un flujo común
Si un paquete pertenece a un flujo común, éste lo almacena temporalmente

## Slide 25: Analizador – Otras características
Gráficas dinámicas
  Permiten comparar más de un flujo
  Se escalan automáticamente
  Representación de máximos y mínimos
Snapshot
  Almacenado de análisis
Sin seguridad
  El protocolo utiliza un único puerto (7777) para facilitar la seguridad externa

## Slide 26: Ejemplos

## Slide 27: Ejemplos

## Slide 28: Ejemplos

## Slide 29: Ejemplos

## Slide 30: Limitaciones
Sonda:
  La capacidad de proceso depende de:
    CPU
    Tarjeta de red
Analizador
  La capacidad de proceso depende de:
    CPU
Equipos utilizados:
  Sondas: Pentium III celeron 600, Intel NIC
  Analizador: Pentium IV 2.4
Capacidad de análisis > 25Mbps
  DVD MPEG-2 < 10Mbps
  Utilización de filtros

## Slide 31: Resumen
Arquitectura cliente / servidor
  Analizador y sondas
Captura pasiva
Proceso en tiempo real
Soporte para IPv6
Licencia GNU/GPL
Más información:
  http://oreneta.ccaba.upc.es

## Slide 32: Líneas futuras
Tratamiento de otros protocolos:
  VLANS (802.1q)
  MPLS
  RTP – Real Time Protocol
Ayuda a la creación de filtros
Medidas específicas
  Wireless hand-off