## Slide 1: El microcontrolador PIC16F8X
<number>
Introducción
Características generales
PIC16F8x.
  Características generales.
  Encapsulado.
  Arquitectura básica.
  El reloj y el ciclo de instrucción.
  Organización de la memoria.
  El Banco de registros de propósito especial
    STATUS
    OPTIONS
    INTCON
    PC (program counter) (PCL, PCLATH)
  La pila
  Modos de direccionamiento.
  Puertos
  Timer/Counter
EEPROM
Características especiales de la CPU.
  Palabra de configuración.
  Selección del oscilador.
  Interrupciones.
  WatchDog
  SLEEP
  Protección de código
  Localizaciones de ID
  Programación serial
Repertorio de instrucciones.

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
<number>
PIC es “Periphera Interface Controller”
Los fabrica ARIZONA MICROCHIP TECHNOLOGY
  Factoría principal: Chandler (Arizona). Otras en Tender (Arizona), Taiwan y Tailandia
Características
  Arquitectura siguiendo el modelo Harvard
    Distinción entre Memoria de Programa y Memoria de datos.
    Distinción entre bus de datos y bus de instrucciones.
    Distinción entre palabra de datos y palabra de instrucciones.
  Ejecución encauzada.
    Dos etapas de ejecución.
    Cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj, salvo los saltos que se resuelven en 2.
  Arquitectura del repertorio de instrucciones siguiendo el modelo RISC
    Un único tamaño de instrucción (cada instrucción ocupa una única palabra de instrucción)
    Banco de registros.
    Ortogonalidad del repertorio de instrucciones

## Slide 3: Introducción (II)
<number>
Gamas
  Los microcontroladores PIC se distribuyen en familias
    Microchip offers four families of 8-bit RISC MCUs :
      PIC12CXXX 8-pin,
        Aquí la característica principal parece ser el reducido tamaño del chip
      PIC16C5X 12-bit program word
        Esta gama es ofrecida en tamaños de 18, 20, 28 pines. Como característica a resaltar ofrecen su reducido voltaje de funcionamiento: 2.0 v
      PIC16CXXX 14-bit program word
        Ofrecido en tamaños de 18-pin to 68-pi. Se menciona además la capacidad de manejo de interrupciones y los 8 niveles de la pila hardware.
      PIC17CXXX 16-bit program word MCU families.
        Asegura el máximo rendimiento para aplicaciones de 8 bit (tamaño de palabra de datos). Manejo vectorizado de interrupciones y:” A powerful array of precise on-chip peripheral features provide the performance for the most demanding 8-bit applications.”

## Slide 4: Introducción (III)
<number>
Herramientas de soporte potentes y económicas
  Ensamblador: MPASM
  Compiladores e intérpretes: C, BASIC
  Simulador: MPSIM
  Emuladores en tiempo real
  Grabadores
  Entornos integrado de desarrollo: MPLAB

## Slide 5: MICROCONTROLADORES DE GAMA MEDIA PIC16F8X Características generales
<number>
PIC16F8X
  Buses de instrucción (14 bit) y de datos (8 bits) separados.
  Ejecución en pipeline (2 etapas):
        1 ciclo/instrucción
        2 ciclos/salto
  68 bytes de RAM (datos) + 64 bytes EEPROM (datos)
  1K palabras de FLASH (instrucciones)
  13 pins de entrada/salida (configurables por separado)
  1 temporizador/contador
  Modo SLEEP
  Timer Watchdog
  Sistema de programación (carga de programa) serial.

## Slide 6: PIC16F8X Encapsulado
<number>
Plastic Dual in Line
Plastic Small Outline

## Slide 7: ARQUITECTURA BÁSICA
<number>
El registro W funciona a modo de acumulador.
La RAM es vista como un ‘archivo de registros’.
Modos de direccionamiento:
  Directo(dirección contenida en la instrucción)
  Indirecto (dirección en FSR)
Uso de la pila para anidamiento de llamadas a rutinas. No para datos.
Permite datos inmediatos.
Almacenamiento directo de resultados en memoria.
EEPROM grabable dinámicamente.

## Slide 8: Arquitectura básica (y II)
<number>
ALU de propósito general.
  8 bits
  Suma/Resta/Operaciones lógicas
  Signo en Complemento a 2
  Orientado a acumulador: W
  flags:( en STATUS)
    Carry (C)
    Digit Carry (DC)
    Zero (Z)

## Slide 9: EL RELOJ Y EL CICLO DE INSTRUCCIÓN
<number>
Frecuencia de reloj: FCLK
Tiempo de ciclo: 4 x 1/FCLK
CPI = 1 -> excepto saltos
CPI = 2 -> Instrucciones salto
Etapas del pipeline
  Etapa 1
    PC = PC +1
    IR = M[PC]
  Etapa 2
    Decodificación y ejecución
Ejemplo:
  Calcular el tiempo de ejecución de un programa de 1000 instrucciones sabiendo que:
  El 20% son saltos
  FCLK = 10 MHz
  Tclk = 100 ns
  TCICLO = 400 ns
  Solución:
  T = N x CPI x Tciclo=
800 x 1 x 400 + 200 x 2 x 400 = 480 useg

## Slide 10: ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA
<number>
Tres bloques de memoria
  RAM: Dividida en dos bloques:
      GPR. Registros de propósito general
      SFR Registros de propósito especial
  EEPROM: Grabable dinámicamente desde programa.
      Sólo puede contener datos.
      Sólo permite acceso indirecto.
  FLASH: Memoria de programa
      Dado que el PC tiene un tamaño de 13 bits: máximo 8Kx14
      En PIC16F84: 1K disponible: 0000h..03FFh
      Direcciones por encima de 3FFh son tratadas módulo 400h (20h=420h=820h...)

## Slide 11: ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA (II)
<number>
Memoria de programa
Reset vector: 0000h
(tras un reset, la primera instrucción a
ejecutar es la que está en 0000h)
Interrupt vector: 0004h
(Una única entrada de interrupción. A
continuación se ha de verificar cual de
las líneas la ha generado)

## Slide 12: ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA(y III)
<number>
Memoria de datos. RAM
Se organiza en bancos.
En PIC16F8x: 2 bancos.
Cada banco admite hasta 128 bytes.
En PIC16F8x: 79 bytes.
Selección del banco:
Bit RP0 del registro STATUS
RP0 = 0 -> Banco 0
RP0 = 1 -> Banco 1
Registros:
SFR
Banco 0: RP0=0  0x00 -> 0x0B
Banco 1: RP0=1  0x00 -> 0x0B
GPR
Banco 0: 0x0C -> 0x4F (68 bytes)
Banco 1: Mapeado completamente en el banco 0

## Slide 13: REGISTROS DE FUNCIONES ESPECIALES (SFR)
<number>

## Slide 14: REGISTRO DE ESTADO
<number>

## Slide 15: Registro de opciones
<number>

## Slide 16: Registro de control de interrupciones
<number>

## Slide 17: EL CONTADOR DE PROGRAMA: PCL Y PCLATH
<number>
Contador de programa (PC): 13 bits --> 213 = 8 K máximo de memoria de programa
Se distinguen dos bytes:
  PCL: Byte menos significativo PC<7:0>. Accesible al usuario de forma directa (lectura, escritura) Escribir en PCL implica un salto (salto programado)
  PCLATH: byte más significativo PC <12:8>. No es accesible directamente por el usuario. Se ve modificado por las instrucciones CALL y GOTO cuyo parámetro inmediato es de 11 bits.
Rango del ‘salto programado’:
  256 instrucciones
Rango del CALL o GOTO:
  2048 (2K) instrucciones

## Slide 18: La Pila
<number>
Sólo se utiliza para anidar llamadas a rutinas: CALL, interrupciones.
Tiene una amplitud de 13 bits
  no hay que tener en cuenta la diferenciación PCL-PCLATH.
La recuperación de la pila se realiza exclusivamente a través de RETURN, RETLW y RETFIE.
COMENTARIO:
La pila solo tiene 8 niveles. Almacenar un noveno dato implica sustituir el primer dato almacenado por el nuevo.
91; 10 2...

## Slide 19: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS DATOS
<number>
Tres modos de direccionamiento
  Inmediato: El operando (8 bits) se encuentra de forma inmediata (literal) en la propia instrucción
    Ejemplo:
  Directo: La dirección del dato aparece de forma explícita en la propia instrucción
  Ejemplo: En este modo, hay que mantener controlado el bit RP0. Observar que en la dirección especificada en el código sólo aparecen los 7 bits menos significativos.(d es una indicación de dónde se almacena el resultado)

## Slide 20: Modos de direccionamiento (II)
<number>
  Indirecto: El registro FSR (4/84) ha de contener la dirección de memoria a la que se desea tener acceso. El registro INDF (se trata de un registro ficticio) se volverá virtualmente aquella localización. Sobre INDF se pueden realizar lecturas y escrituras que afectarán directamente a la localización de memoria RAM señalada por FSR.
  Ejemplo: Borrar la memoria haciendo uso del direccionamiento indirecto
    movlw 0x20 ; inicializa puntero a RAM
    movwf FSR ;
    next: clrf INDF ; borra dirección dada por el contenido de FSR
    incf FSR ; incrementa puntero
    btfss FSR,4 ; bit test f ,skip if set -> Fin?
    goto next
    continue:
    Nota: Observar que en este modo en FSR se especifican los 8 bits de la dirección, donde el bit 7 está indicando el banco de memoria.

## Slide 21: Direccionamiento directo/indirecto
<number>

## Slide 22: PUERTOS DE ENTRADA-SALIDA (I):
<number>
Se dispone de un total de 13 líneas.
Cada una programable individualmente como entrada o como salida
Se distribuyen en dos puertos: PORT A, PORT B
Se accede a cada puerto leyendo o escribiendo en su registro (5h y 6h en RAM)
Para configurar cada línea como entrada o salida se modifica su bit correspondiente en el registro TRIS del puerto asociado: TRIS A, TRIS B (85h y 86h en RAM)
        ‘1’ línea configurada como entrada
        ‘0’ línea configurada como salida
Nota: Una lectura obtiene el resultado de leer el estado de la línea de entrada.
Una escritura carga el latch de salida con el resultado de comparar el estado de la línea de salida con el nuevo estado que se le desea dar. (Si la línea está configurada como entrada el resultado puede ser imprevisible)

## Slide 23: Puertos de entrada-salida (II) Puerto A
<number>
El puerto A gobierna 5 líneas. RA4..RA0
    RA4 :
        Schmit Trigger en modo entrada
        Open Drain en modo salida
    RA3..RA0
        TTL en modo entrada
        CMOS en modo salida

## Slide 24: Puertos de entrada-salida (III) Puerto B
<number>
El puerto B gobierna 8 líneas.
Todas las líneas tienen una resistencia a Vcc (configurable mediante el bit 7 del registro de opciones)
RB7..RB4 generan una interrupción cuando se detecta un cambio de estado desde la última entrada en cualquiera de ellas. (se desactiva mediante una lectura del puerto o clear del bit 0 del registro de control de interrupciones. )

## Slide 25: Puertos de entrada-salida (IV) Consideraciones de programación.
<number>
Una escritura se realiza de forma efectiva al final de un ciclo de instrucción.
Una lectura se realiza de forma efectiva al comienzo de un ciclo de instrucción.
Realizar una escritura seguida inmediatamente de una lectura de puerto puede generar resultados poco fiables.
Conclusión: sería juicioso intecalar un nop entre una operación y otra.

## Slide 26: Timer/counter (I)
<number>
El timer es un mecanismo contador de eventos. El resultado de la cuenta se va almacenando en TMR0 (1h de RAM)
Ofrece las siguientes características:
    Contador de 8 bits (TMR0)
    TMR0 se puede leer y escribir (iniciar la cuenta en cualquier valor)
    Permite seleccionar el evento:
        interno (frecuencia del procesador)
        externo (señal de entrada por RA4(TOCKL)
    Permite seleccionar el flanco activo para el reloj externo.
    Genera una interrupción en fin de cuenta (TMR0: FFh00h)
    Permite utilizar un divisor de frecuencia de la señal de entrada: prescaler.

## Slide 27: Timer/Counter(II)
<number>

## Slide 28: Timer/Counter(III)
<number>
Modo Timer
  Para seleccionar el modo Timer hay que ‘limpiar’ el bit TOCS del registro de opciones.
  En este modo se incrementa TMR0 en cada ciclo de instrucción.
  Si TMR0 es escrito, se inhibe el incremento en los dos siguientes ciclos
  Cuando se alcanza el final de cuenta se activa TOIF (registro de control de interrupciones)
  TOIE (reg. Int) habilita o deshabilita la generación de la interrupción.
  La interrupción en este modo no sirve para despertar al procesador de un estado SLEEP.

## Slide 29: Timer/Counter (IV)
<number>
Modo Contador
  Para activar este modo hay que activar el bit TOCS del registro de opciones.
  En este modo, TMR0 se incremente con cada flanco de la señal que llega por RA4/TOCKI.
  Esta señal debe cumplir algunos requerimientos si se quiere asegurar su buen funcionamiento: mínima duración de semiperiodo 2 TOSC

## Slide 30: Timer/Counter (V)
<number>
Prescaler
  El prescaler es un divisor de frecuencia programable. (Registro de opciones)
  Comparte función con el WatchDog.
  En modo counter, su función es dividir la frecuencia de la señal de entrada, el resultado de lo cual será el estímulo del contador. (El contador se incrementa en flancos de reloj de la señal dividida)
  Cuando se usa prescaler los requerimientos de la señal de entrada varían: 4TOSC/división.

## Slide 31: EEPROM (I)
<number>
Existen 64 bytes de localizaciones EEPROM a disposición del usuario.
Es posible leer o escribir en cada localización
Una escritura sigue un proceso de borrado del datos anterior e implantación del nuevo dato.
La EEPROM no está mapeada en RAM, por lo que todos los accesos se deben realizar de forma indirecta
Los registros implicados son:
  EEDATA (08h): es la ventana de datos
  EEADR (09h): la ventana de datos se sitúa sobre la localización apuntada por este registro.
  EECON1 (88h): registro de control (activa lectura o escritura)
  EECON2 (89h): registro intermedio en el proceso de escritura (sin interés para el usuario)

## Slide 32: EEPROM (II)
<number>
EECON1

## Slide 33: EEPROM (III)
<number>
Lecturas:
  Cargar en EEADR la dirección.
  Activar RD en EECON1
  En el siguiente ciclo (accesible a la siguiente instrucción) se encuentra el dato en EEDATA.
Escrituras:
  Cargar en EEADR la dirección.
  Cargar en EEDATA el dato.
  Habilitar WREN en EECON1
  Deshabilitar interrupciones.
  Seguir la siguiente secuencia estrictamente para cada byte:
    Escribir 55h en EECON2
    Escribir AAh en EECON2
    Activar WR en EECON1
  Deshabilitar WREN.
  Habilitar interrupciones.
  Esperar. (La escritura se habrá realizado cuando WR vuelva a cero y EEIF se active.)

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA CPU
<number>
Circuitos especiales orientados a las aplicaciones en tiempo real
  PALABRA DE CONFIGURACIÓN
  CIRCUITO OSCILADOR
  RESET
    Power-on Reset (POR)
    Power-up Timer (PWRT)
    Oscillator Start-up Timer
  INTERRUPCIONES
  PERRO GUARDIÁN O WATCHDOG (WDT)
  BAJO CONSUMO O SLEEP
  CÓDIGO DE PROTECCIÓN
  POSICIONES DE IDENTIFICACIÓN O ID LOCATIONS
  PROGRAMACIÓN EN CIRCUITO

## Slide 35: PALABRA DE CONFIGURACIÓN
<number>
Palabra en la dirección 2007H de memoria
  Sólo se accede a ella durante la programación
  Selección de varias configuraciones del dispositivo

## Slide 36: CIRCUITO OSCILADOR
<number>
Cuatro modos de funcionamiento:
  LP Low Power Crystal
  XT Crystal/Resonator
  HS High Speed Crystal/Resonator
  RC Resistencia/Condensador

## Slide 37: CIRCUITO DE RESET
<number>
Se distinguen hasta cinco clases de RESET:
  Power-on Reset (POR)
  MCLR’ reset durante el funcionamiento normal
  MCLR’ reset durante SLEEP
  WDT reset durante funcionamiento normal
  WDT Wake-up durante SLEEP

## Slide 38: DIAGRAMAS DE TIEMPO DEL RESET (I)
<number>
Se pueden establecer varias temporizaciones antes de que se produzca la señal de reset interno. Estas temporizaciones son:
  Power-on Reset (POR)
    Se activa cuando se detecta VDD (1.2-1.7 V)
  Power-up Timer (PWRT’)
    Establece una temporización fija de 72 ms (TPWRT). El chip seguirá en el estado de “reset” mientras esté activa esta señal (nivel bajo).
    Oscilador interno para establecer la temporización de 72 ms
  Oscillator Start-up Timer (OST)
    Establece una temporización (TOSC) de 1024 ciclos de la señal de reloj OSC1 una vez termina la temporización de PWRT.
    Esta temporización sólo funciona si se dan los siguientes casos:
      Modos de oscilador XT, LP o HS y
      Power-on Reset o Wake-up from sleep

## Slide 39: DIAGRAMAS DE TIEMPO DEL RESET (II)
<number>

## Slide 40: INTERRUPCIONES
<number>
Sistemas de interrupciones autovectorizado. La dirección a donde bifurca es fija (0004H).
Detección por consulta de estado del dispositivo que interrumpe (flags de interrupción) y cálculo de la dirección de la rutina de servicio.
Cuatro fuentes de interrupción:
  Interrupción externa RB0/INT
  Desbordamiento del TIMER0 (TMR0)
  PORTB (RB7:RB4) interrupción cuando se produce un cambio
  Operación de escritura de datos en EEPROM completada
INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh)

## Slide 41: DIAGRAMA DE TIEMPOS: INTERRUPCIÓN RB0/INT
<number>
Activa por flanco de subida o de bajada (INTEDG bit en OPTION_REG)

## Slide 42: SALVADO DEL CONTEXTO DURANTE LAS INTERRUPCIONES
<number>
PUSH MOVWF W_TEMP ; Copia W en W_TEMP
SWAPF STATUS, W ; Swap status y deja resultado en W
MOVWF STATUS_TEMP ; Salva STATUS EN STATUS_TEMP register
ISR : :
: ; Rutina de servicio
: ; Seleccionar bancos si se necesitan
: ;
POP SWAPF STATUS_TEMP, W ; Recupera STATUS en W
;
MOVWF STATUS ; Mueve W a STATUS
; (Colocar bancos al estado original!)
SWAPF W_TEMP, F ; Recupera W
SWAPF W_TEMP, W ;
Cuando el PIC reconoce una interrupción sólo guarda en la pila el registro PC
Puede ser necesario salvar otros registros.
Ejemplo: Salvado de los registros W y STATUS
  Uso de variables temporales implementadas en memoria RAM

## Slide 43: EL PERRO GUARDIÁN (WATCHDOG)
<number>
El WatchDog es un contador autónomo a partir de un oscilador interno. Mantiene su actividad incluso si el dispositivo está en estado SLEEP
En funcionamiento normal el WatchDog reinicia el dispositivo una vez que ha finalizado su cuenta. Esto implica que si está activo, deben intercalarse entre las instrucciones del programa que se ejecuta sentencias de reinicialización del contador. CLRWDT
En modo SLEEP el WatchDog retoma la ejecución a partir de la siguiente instrucción a SLEEP.
Se puede habilitar o inhibir permanentemente partir de la palabra de configuración.
Su duración media es de 18ms. Pero puede asignándole el preescaler

## Slide 44: SLEEP
<number>
El estado SLEEP es un estado de reposo del chip. Bajo consumo.
Se sale de un SLEEP:
  Tras un reset. Se reinicia todo el proceso de arranque.
  WDT. Se continúa la ejecución a partir de la siguente sentencia a SLEEP.
  Una interrupción procedente de RB0/INT, cambio en RB o escritura completa de EEPROM.
    Si las interrupciones están habilitadas:
        1º ejecuta la siguiente instrucción a SLEEP.
        2º salta a la rutina de atención.
    Si las interrupciones no están habilitadas:
        continúa la ejecución a partir de la siguiente instrucción SLEEP
A partir de los bits PD y TO se puede determinar cual ha sido el proceso de arranque:
    PD es activado cuando se arranca y desactivado cuando se ejecuta SLEEP.
    TO es activado si se produce un final de cuenta de WatchDog
Nota: cuando las interrupciones están deshabilitadas, pero el flag de habilitación de cualquier fuente de interrupción está activo y el bit de interrupción también está activo antes de la llamada a SLEEP, este se comporta como un NOP

## Slide 45: ARQUITECTURA DEL REPERTORIO DE INSTRUCCIONES
<number>
Formato de las instrucciones

## Slide 46: REPERTORIO DE INSTRUCCIONES
<number>